## Slide 1
IAP
MÁGNESES KÖR, VASMAG, LÉGRÉS, TEKERCSELÉSEK
3. hét • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések
VASMAG
vezeti a fluxust
LÉGRÉS
forgás + mágneses kapcsolat
TEKERCS
mágneses teret hoz létre
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét

## Slide 2
Kapcsolódás az előző hetekhez
A gép fő részei után most a belső működési kapcsolatot nézzük.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
1. hét
Villamos gépek fő csoportjai és szerkezeti részei.
2. hét
Sztátor, rotor, légrés és a forgó rész feladata.
3. hét
Mágneses kör: vasmag, légrés, tekercselés, fluxus.

## Slide 3
Mi az a mágneses kör?
A mágneses fluxus útja a gépben.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
FLUXUS
A mágneses tér „összegzett” hatása. Jele: Φ.
ÚTVONAL
A fluxus a vasmagon, légrésen és géprészeken keresztül záródik.
VESZTESÉG
A rossz mágneses út melegedést és hatásfokromlást okozhat.

## Slide 4
A vasmag feladata
A fluxust nem elég létrehozni: vezetni is kell.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
Kis mágneses ellenállás
A ferromágneses anyag kedvező utat ad a mágneses fluxusnak.
Energiaátadás
Motorban és generátorban a mágneses tér közvetít az álló és forgó rész között.
Veszteségek csökkentése
A jó vasmag csökkenti a felesleges melegedést és zajt.
Transzformátorban
A primer és szekunder tekercs kapcsolatát a vasmag biztosítja.

## Slide 5
Miért kell légrés?
Kicsi legyen, de nem lehet nulla.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
Mechanikai ok
A rotor nem érhet hozzá a sztátorhoz.
Mágneses kapcsolat
A fluxus a légrésen keresztül kapcsolja össze a részeket.
Hiba lehet
Túl nagy légrés: gyengébb gép. Túl kicsi: súrlódás, sérülés.

## Slide 6
Tekercselések szerepe
Áram és mágneses tér kapcsolata.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
Motor
A tekercs mágneses teret hoz létre, ebből forgatónyomaték keletkezik.
Generátor
Változó mágneses tér hatására feszültség indukálódik a tekercsben.
Transzformátor
A primer tekercs fluxust hoz létre, a szekunderben feszültség indukálódik.

## Slide 7
Mágneses kör hibái
A hiba nem mindig látszik kívülről.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
Zúgás
Laza vasmag, rezgés vagy túlterhelés jele is lehet.
Melegedés
Túlterhelés, menetzárlat vagy veszteséges mágneses kör.
Súrlódás
Csapágyhiba vagy légrésprobléma következménye lehet.
Szakmai kulcs
Szerkezeti gondolkodás: vasmag + légrés + tekercselés + mechanikai pontosság.

## Slide 8
Órai / digitális gyakorlat
Metszeti ábra értelmezése.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
1
Keresd meg a vasmagot és a tekercselést.
2
Forgógépnél jelöld a légrést.
3
Rajzold be a fluxus útját.
4
Írj rövid magyarázatot.
Leadandó
Feliratozott kép vagy vázlat + 6-8 mondatos szakmai magyarázat.

## Slide 9
Összefoglalás
A hét 4 mondata.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 3. hét
1
A vasmag vezeti a mágneses fluxust.
2
A légrés kell a forgáshoz, de mágnesesen hátrányos rész.
3
A tekercselés hozza létre vagy érzékeli a mágneses hatást.
4
A gép működését a mágneses és mechanikai kialakítás együtt határozza meg.
Következő hét: Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése.