## Slide 1
IAP
Egyenáramú gépek szerkezeti felépítése
DC
4. hét • Villamos berendezések • Felnőtt oktatás
kommutátor • kefék • armatúra • gerjesztés
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 2
Mire jó az egyenáramú gép?
Motor és generátor ugyanazon szerkezeti elven
M/G
Motorüzem: villamos energiából mechanikai energia.
Generátorüzem: mechanikai energiából villamos energia.
A működés alapja: mágneses tér + áramjárta vezető + mozgás.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 3
Fő szerkezeti részek
A gép négy kulcsterülete
4
Állórész: gerjesztő mágneses tér.
Forgórész / armatúra: forgó tekercselt rész.
Kommutátor és kefék: villamos kapcsolat és áramirányítás.
Tengely, csapágy, gépház: mechanikai tartás és hajtás.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 4
A kommutátor szerepe
A nyomaték iránya ne forduljon meg
↻
A forgórész tekercse félfordulatonként más helyzetbe kerül.
A kommutátor időben átkapcsolja a tekercscsatlakozást.
Kefékkel együtt biztosítja az áramátadást az álló és forgó rész között.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 5
Kefék és kopás
A villamos érintkezés mechanikus felületen történik
⚡
Normál üzemben is van kopás.
Túlzott szikrázás hibára utalhat.
Ellenőrizhető: kefe hossza, rugónyomás, kommutátor felülete, csatlakozás.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 6
Hibalehetőségek
A szerkezetből következik a hiba is
!
Kopott kefe: bizonytalan érintkezés.
Szennyezett kommutátor: szikrázás és melegedés.
Csapágyhiba: zaj, tengelyütés, súrlódás.
Tekercshiba: túlmelegedés, zárlat, gyenge teljesítmény.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 7
Órai feladat
Gondolkodj szerkezeti láncban
✎
Rajzold fel az egyenáramú gép fő részeit.
Jelöld: sztátor, armatúra, kommutátor, kefe, tengely, csapágy.
Írd mellé: melyik áll, melyik forog, hol folyik áram.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét

## Slide 8
IAP heti kihívás
Kefeszikrázás hibakeresése
IAP
Egy régi DC motornál erős kefeszikrázást látsz.
Sorolj fel négy lehetséges okot.
Írd le, mit ellenőriznél először és miért.
Következő hét: aszinkron gépek felépítése.
IAP • Felnőtt oktatás • Villamos berendezések • 4. hét