## Slide 1
18. hét
Frekvenciaváltós aszinkronmotor-hajtás alapjai
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Miért frekvenciaváltó?
• Fordulatszám-szabályozás
• Kíméletes gyorsítás és lassítás
• Elektronikus irányváltás
• Energetikai lehetőségek
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Fordulatszám
• nₛ = 60·f/p
• Kisebb f → kisebb nₛ
• A rotor a szlip miatt lassabb
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Fő részek
• Egyenirányító
• DC-közbenső kör
• Inverter
• Vezérlőelektronika
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Inverter és PWM
• Gyors teljesítmény-félvezetők
• Gyakran IGBT
• PWM
• Szabályozott frekvencia és effektív feszültség
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
U/f vezérlés
• Feszültség és frekvencia együtt változik
• Cél: megfelelő mágneses fluxus
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Rámpák
• Gyorsítási idő
• Lassítási idő
• Túl rövid rámpa hibát okozhat
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Motoradatok
• Uₙ
• Iₙ
• fₙ
• Pₙ
• nₙ
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
Alapjel
• Kezelőpanel
• Analóg jel
• Digitális bemenet
• PLC / kommunikáció
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Lágyindító vs VFD
• Soft starter: indítás/leállítás
• VFD: frekvenciát is változtat
• VFD: fordulatszám-szabályozás
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Biztonság
• DC-kör lekapcsolás után is veszélyes lehet
• Kisülési idő kivárása
• Feszültségmentesség ellenőrzése
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP kihívás
• 4 pólusú motor: 50 Hz → 1500 1/min
• Számítsd ki: 40, 30, 20 Hz
IAP • Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!