## Slide 1
Villamos alapismeretek - 10. hét
Egyszerű világítási kapcsolások és működésük
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 2
Tanulási cél
Egyszerű világítási áramkör felépítése.
Egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás megértése.
A fázisvezető kapcsolásának szerepe.
Kapcsolások gyakorlati alkalmazása.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 3
Kapcsolódás a 9. héthez
A 9. héten a kapcsolók és érintkezők működését vizsgáltuk.
Most ezeket világítási áramkörökben alkalmazzuk.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 4
Egyszerű világítási áramkör
Hálózat - kapcsoló - lámpa - vezetékek.
Zárt kapcsoló: kialakulhat az áramút.
Nyitott kapcsoló: az áramút megszakad.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 5
Melyik vezetőt kapcsoljuk?
A kapcsoló alapvetően a fázisvezetőt szakítja meg.
A nullavezetőt önmagában nem használjuk egyszerű ki- és bekapcsolásra.
A PE védővezetőt kapcsolóval nem szakítjuk meg.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 6
Egypólusú kapcsolás
Egy lámpa - egy kapcsolási hely.
A fázis a kapcsolón keresztül jut a lámpához.
Egyszerű helyiségek tipikus alapkapcsolása.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 7
Kapcsolt fázis
A kapcsoló és a lámpa közötti vezető.
Állapota a kapcsoló helyzetétől függ.
Bekapcsolt állapotban fázispotenciálra kerülhet.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 8
Váltókapcsolás
Egy lámpa két helyről kapcsolható.
Két váltókapcsoló szükséges.
A kapcsolók között két váltószál fut.
Tipikus: folyosó vagy lépcső két vége.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 9
A váltókapcsolás logikája
Mindkét kapcsoló egy közös pontot két lehetséges útra kapcsol.
Ha folytonos áramút jön létre, a lámpa világít.
Bármelyik kapcsoló átbillentése megváltoztatja a lámpa állapotát.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 10
Keresztkapcsolás
Három vagy több kapcsolási helyhez.
Két szélső váltókapcsoló közé keresztkapcsoló kerül.
Több hely esetén további keresztkapcsolók iktathatók be.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 11
Gyakori hibák
Nem a megfelelő vezető megszakítása.
Téves kapocsazonosítás.
Laza kötés vagy sérült szigetelés.
Nem megfelelő készülék vagy vezeték használata.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 12
IAP-kihívás
Egy folyosó világítását három helyről kell kapcsolni.
Milyen kapcsolók szükségesek?
Milyen sorrendben helyeznéd el őket?
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

## Slide 13
Összefoglalás
1 hely: egypólusú kapcsolás.
2 hely: két váltókapcsoló.
3 vagy több hely: két váltó + keresztkapcsoló(k).
A PE vezetőt nem kapcsoljuk.
IAP | Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!