## Slide 1
8. hét - Kötések digitális feldolgozása
Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás
Digitális oktatás • 5 óra
Dokumentáció • rajzértelmezés • hibafelismerés • ellenőrzés
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 2
Mitől jó egy kötés?
Kis átmeneti ellenállás
Mechanikailag stabil
Érintésbiztos
Ellenőrizhető és dokumentálható
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 3
Vezető-előkészítés
Csupaszítási hossz
Sértetlen vezetőér
Kapocshoz illő kialakítás
Gyártói adatlap követése
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 4
Kapcsolási rajz ↔ szerelési rajz
Elvi működés
Tényleges csatlakozási pontok
L • N • PE azonosítás
Áramkör-jelölések
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 5
Digitális kötési jegyzék
Pontazonosító
Vezető funkció és keresztmetszet
Kapocs / kötőelem
Ellenőrzési eredmény
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 6
Tipikus hibák
Kilógó csupasz rész
Laza vagy részleges bevezetés
Sérült ér
Hibás kapocsválasztás
Téves vezetőazonosítás
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 7
Hibajavítási logika
Bontás és vizsgálat
Újraelőkészítés
Megfelelő kötőelem
Húzópróba
Dokumentáció frissítése
IAP • Digitális oktatás • 08. hét

## Slide 8
⚡ IAP heti kihívás
A jó válasz nem csak a hibát nevezi meg, hanem az ellenőrzést is lezárja.
A dugalj vezetéke húzópróbára kicsúszik.
3 mm csupasz rész látható.
Adj 3 lehetséges okot.
Írd le a helyes javítási sorrendet.
IAP • Digitális oktatás • 08. hét