## Slide 1
IAP
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
13. évfolyam • 1. hét
Az épület villamos hálózatának felépítése
„A korszerű épület maga is egy villamos rendszer.”
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 01

## Slide 2
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
Mit kell ma átlátnunk?
A teljes energiaút és a hálózat fő építőelemei
01 Energiaút
Közcélú hálózattól a fogyasztóig.
02 Mérési határ
Méretlen és mért hálózatrész.
03 Elosztás
Főelosztó, alelosztó, végáramkör.
04 Vezetők
L1-L2-L3, N, PE és PEN.
05 Rendszerszemlélet
Vezeték + védelem + fogyasztó együtt.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 02

## Slide 3
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
Történelmi nyitó
Amikor az elektromosság beköltözött az épületekbe
XIX. század vége
Az első épületvillamossági rendszerek elsősorban világítási célokat szolgáltak.
A fejlődés
Motorok, háztartási készülékek, villamos fűtés és egyre több fogyasztó jelent meg.
Ma
Energiaelosztás, védelem, vezérlés és kommunikáció egyetlen épületrendszerben.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 03

## Slide 4
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
A villamos energia útja
Ezt a láncot a szakembernek mindig látnia kell
Közcélú hálózat
Csatlakozás
Méretlen rész
Mérő
Mért fővezeték
Főelosztó
Végáramkör
Fogyasztó
Szakmai kérdés
Hol történik a mérés? Hol osztjuk szét az energiát? Melyik vezeték melyik áramkört táplálja? Milyen védelem tartozik hozzá?
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 04

## Slide 5
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
A közcélú kisfeszültségű hálózat
230/400 V • 50 Hz
Egyfázisú
L - N között 230 V
Háromfázisú
L1 - L2 - L3 két fázis között 400 V
Vezetők
N = nullavezető PE = védővezető PEN = közös funkció
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 05

## Slide 6
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
Csatlakozás és mérés
A közcélú hálózat és az épület találkozása
Csatlakozás
Légvezetékes vagy földkábeles kialakítás. A teljesítmény, fázisszám, terhelhetőség és hálózati feltételek meghatározók.
Méretlen oldal
A fogyasztásmérő előtti hálózatrész. Hozzáférése szabályozott; fontos a védelem és plombálhatóság.
Fogyasztásmérő
Az elfogyasztott villamos energia mérése. Elsődleges elszámolási mértékegység: kWh.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 06

## Slide 7
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
A mért hálózat elosztása
Mért fővezeték → főelosztó → végáramkörök
Mért fővezeték
A mérőhelytől a főelosztóig továbbítja az energiát. A megfelelő keresztmetszet alapvető.
Főelosztó
Elosztás, védelem, kapcsolás. Főkapcsoló, kismegszakító, RCD, túlfeszültség-védelem, PE/N sín.
Alelosztó
Nagyobb épületben tagolja a hálózatot, megkönnyíti a hibakeresést, karbantartást és bővítést.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 07

## Slide 8
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
Végáramkörök
Nem az egész épületet védjük egyetlen készülékkel
Világítás
külön funkcionális kör
Dugaljak
általános fogyasztók
Konyha
nagyobb terhelések
Bojler
önálló fogyasztó
Klíma
külön áramkör
Kültér
környezeti igénybevétel
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 08

## Slide 9
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
PE • N • PEN
Három jelölés, három fontos fogalom
PE
Védővezető. Elsősorban a villamos biztonságot szolgálja.
N
Nullavezető. Az üzemi áram visszavezetésében vesz részt.
PEN
Egy vezetőben egyesíti a PE és N funkcióját. Szétválasztás után: PE + N.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 09

## Slide 10
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
Első számítás
A teljesítményből meghatározzuk a felvett áramot
P = 2300 W U = 230 V
I = P / U
I = 2300 / 230 = 10 A
Fontos
Ez még csak az első lépés: vezeték, túláramvédelem, RCD és feszültségesés vizsgálata később következik.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 10

## Slide 11
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
Műhelyfeladat
Kövesd végig az energia útját!
Közcélú hálózat
Csatlakozás
Mérőhely
Főelosztó
5+ végáramkör
Fogyasztók
A rajzon jelöld
a mért/méretlen határt • a PE és N vezetőt • a védelmi készülékek helyét • az áramkörök szétosztását
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 11

## Slide 12
ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI HÁLÓZATOK
A lényeg egy dián
Az épület villamos szerelője rendszert épít
1
Tudd végigkövetni az energia útját.
2
Tudd, hol van a mérési határ.
3
Értsd az elosztók és végáramkörök szerepét.
4
A vezeték, védelem és fogyasztó egy rendszer.
IAP • 13. évfolyam • 1. hét 12