## Slide 1
IAP • INTEGRÁLT AUTOMATIKA PROGRAM
EGYSZERŰ VILÁGÍTÁSI ÁRAMKÖR
11. hét • 31–33. óra • Villamos szerelések
A lámpa akkor jó,
ha működik ÉS biztonságos.
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 01

## Slide 2
INDÍTÁS
Miért alapfeladat?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 02
Egy lámpa kapcsolása egyszerűnek tűnik.
A hiba sokáig rejtve maradhat.
Cél: helyes bekötés, stabil kötés, ellenőrzött próba.
L
kapcsoló
lámpa

## Slide 3
HETI TÉRKÉP
Három tanóra
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 03
1 • Rajzértelmezés
2 • Bekötés
3 • Ellenőrzés
Kapcsoló: a fázist szakítja meg.
Kapcsolt fázis: a lámpához megy.
Próba csak ellenőrzés után.

## Slide 4
1. TANÓRA
Az áramkör részei
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 04
L
Fázisvezető
K
Kapcsoló
Lámpa
Fogyasztó
N
Nullavezető
PE
Védővezető
Minden vezetőnek szerepe van.
A szín és jelölés nem dísz, hanem biztonsági információ.

## Slide 5
ALAPSZABÁLY
Mit szakítunk meg?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 05
A kapcsolóval a fázisvezetőt szakítjuk meg.
HELYES
L → kapcsoló → kapcsolt fázis → lámpa
HIBÁS
N megszakítása kapcsolóval

## Slide 6
2. TANÓRA
Szerelési sorrend
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 06
Feszültségmentesítés
Rajz áttekintése
Vezetők azonosítása
Blankolás és bekötés
Mechanikai ellenőrzés
Villamos ellenőrzés és próba
A próba nem az első lépés,
hanem az ellenőrzés után következik.

## Slide 7
MŰHELYTITOK
A rendezett kötődoboz beszél
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 07
Áttekinthető vezetékvezetés
Azonosítható vezetők
Nincs feszülő ér
Nincs kilógó csupasz rész
A kötés húzópróbával ellenőrizhető
L
N
PE

## Slide 8
3. TANÓRA
Gyakorlati feladat
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 08
Egypólusú kapcsoló bekötése
Lámpatest vagy gyakorló fogyasztó csatlakoztatása
Kötődoboz rendezése
Ellenőrzés dokumentálása
Rajz
Bekötés
Kontroll

## Slide 9
ELLENŐRZÉS
Használható vagy újrakészítendő?
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 09
HASZNÁLHATÓ
L helyesen megszakítva
Stabil kötések
Sérülésmentes szigetelés
Ellenőrzött próba
ÚJRAKÉSZÍTENDŐ
N megszakítva
Laza kapocs
Kilógó rézér
PE kihagyva

## Slide 10
IAP HETI KIHÍVÁS
Működik, de hibás
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 10
A lámpa világít, de a kapcsoló a nullavezetőt szakítja meg.
Elfogadható?
NEM
A működés nem bizonyítja, hogy a kapcsolás biztonságos és szakmailag helyes.

## Slide 11
ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
4 gyors válasz
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 11
Melyik vezetőt szakítjuk meg kapcsolóval?
Mi a kapcsolt fázis szerepe?
Miért veszélyes a laza kapocs?
Miért nem elég, ha a lámpa világít?

## Slide 12
11. HÉT • ZÁRÁS
A hét 4 mondata
IAP • 11. évfolyam • Villamos szerelések • 11. hét 12
A kapcsolóval a fázisvezetőt szakítjuk meg.
A kapcsolt fázis a lámpához halad.
A laza kötés működési és biztonsági hiba.
Próba csak ellenőrzés után következhet.
Következő hét: Kötések, hibák és ellenőrzési rutinok egyszerű áramkörben.