## Slide 1
IAP • 9. ÉVFOLYAM • 35. HÉT
IAP szakmai kihívás
Tervezés + építés + mérés + hibakeresés
TERVEZD
ÉPÍTSD
MÉRD
JAVÍTSD
Egy teljes szakmai munkafolyamat - egyetlen kihívásban.

## Slide 2
A KÜLDETÉS
Most minden összeér
Nem részfeladatot kapsz, hanem egy működő rendszert kell létrehoznod.
24 V
F1
S1 NO
S2 NO
H1
0 V
S1 VAGY S2 → H1 világít • 24 V DC • F1 védelem
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
2

## Slide 3
MUNKAFOLYAMAT
Hat állomás - egy szakmai eredmény
1
KÖVETELMÉNY
2
TERV
3
ÉPÍTÉS
4
TESZT
5
HIBA
6
JAVÍTÁS
Minden lépésnek legyen bizonyítéka: rajz, mérés, teszt vagy dokumentáció.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
3

## Slide 4
1. TANÓRA
Tervezd meg, mielőtt megépíted
A két nyomógomb logikai VAGY kapcsolatot valósít meg.
1
KÖVETELMÉNY
S1 vagy S2 kapcsolja H1-et
2
RAJZ
S1 és S2 párhuzamos
3
ESZKÖZ
24 V DC, NO érintkezők
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
4

## Slide 5
2. TANÓRA
Építsd meg rajz szerint
A kivitelezés minőségét már bekapcsolás előtt ellenőrizni lehet.
24 V
F1
S1 NO
S2 NO
H1
0 V
✓
vezeték a rajz szerint
✓
kapcsok rögzítve
✓
nincs rövidzár
✓
helyes NO érintkezők
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
5

## Slide 6
MŰKÖDÉSI PRÓBA
Négy állapot - négy bizonyíték
S1
S2
H1 elvárt állapot
0
0
KI
1
0
BE
0
1
BE
1
1
BE
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
6

## Slide 7
REJTETT HIBA
A rendszer egyszer csak nem úgy működik.
TÜNET
S1-ről működik. S2-ről nem.
Mit NEM csinálunk?
✕ nem cserélünk találomra
✕ nem kötünk át vaktában
✕ nem mérünk cél nélkül
Mérünk → bizonyítunk → javítunk.

## Slide 8
3. TANÓRA
A tünetből mérési terv
Ha S1 jó, a közös áramút nagy része már bizonyított.
1
S2 ÁG
Van-e 24 V az ág bemenetén?
2
S2 ÉRINTKEZŐ
Zár-e megnyomáskor?
3
ÁG KIMENETE
Megjelenik-e 24 V?
4
KÖTÉS
Eljut-e a közös pontra?
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
8

## Slide 9
DIAGNÓZIS
A mért értékekből hibahely
S2 bemenet
24 V
S2 kimenet megnyomva
0 V
közös pont
0 V
Következtetés: S2 érintkezője vagy közvetlen kötése hibás.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
9

## Slide 10
ÉRTÉKELÉS
Nem csak az számít, hogy végül világít-e
20%
TERVEZÉS
15%
DOKUMENTÁCIÓ
20%
BIZTONSÁG
15%
MŰKÖDÉS
20%
HIBAKERESÉS
10%
ÚJRAELLENŐRZÉS
A szakmai eredmény: működő rendszer + bizonyított gondolkodás.
IAP • Villamos alapismeretek • 9. évfolyam
10

## Slide 11
IAP JELVÉNY
IAP
RENDSZERÉPÍTŐ ÉS HIBAKERESŐ
A rajztól a mérési bizonyítékig végigvitted a teljes folyamatot.

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
36. hét
Évzáró összefoglalás
A korábbi 32. heti záróanyag kerül a 36. hét helyére.
ISMERET
MÉRÉS
BIZTONSÁG
SZAKMAI GONDOLKODÁS
A 35. hét után már nem különálló fogalmakat látsz - hanem rendszert.