## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-004
AZ EFFEKTÍV ÉRTÉK ÉS A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG
230 V RMS • 325 V csúcs • 650 Vpp

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért mutat a multiméter 230 V-ot, amikor a hálózati feszültség csúcsértéke körülbelül 325 V?
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 3
Mit jelent az effektív érték?
Az RMS érték olyan váltakozó feszültségérték, amely ellenállásos fogyasztón ugyanakkora teljesítményt ad le, mint az azonos értékű egyenfeszültség.
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 4
A √2 szerepe
Ueff = Umax / √2 Umax = Ueff × 1,414 230 V × 1,414 ≈ 325 V
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 5
Csúcs–csúcs érték
Umax ≈ 325 V Upp = 2 × Umax Upp ≈ 650 V
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 6
Multiméter és oszcilloszkóp
MULTIMÉTER → RMS érték: kb. 230 V OSZCILLOSZKÓP → jelalak és csúcsérték: kb. 325 V
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 7
Történelmi személy
Charles Proteus Steinmetz Munkássága alapozta meg a váltakozó áram matematikai leírását.
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 8
IAP Mesterfeladat
Számítsd ki Umax értékét: 12 V RMS • 24 V RMS • 48 V RMS • 400 V RMS
IAP • ETE-004 • 4. hét

## Slide 9
Következő hét
Fáziseltolás R • L • C elemek viselkedése váltakozó áramú körökben
IAP • ETE-004 • 4. hét