## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-007
TELJESÍTMÉNY VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖKBEN
P • Q • S • cos φ • fázisjavítás

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért fizethet egy ipari üzem többet a villamos energiáért, mint egy hasonló teljesítményű fűtőüzem?
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 3
A három teljesítmény
P = hatásos teljesítmény [W] Q = meddő teljesítmény [var] S = látszólagos teljesítmény [VA]
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 4
Teljesítménytényező
cos φ A teljesítménytényező jelentősége az AC hálózatokban.
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 5
Alapösszefüggések
S = U × I P = U × I × cos φ Q = √(S² - P²)
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 6
Számítási példa
U = 230 V • I = 5 A • cos φ = 0,8 S = 1150 VA P = 920 W Q = 690 var
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 7
Teljesítményháromszög
P • Q • S Rajzold fel, és jelöld a három teljesítményt.
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 8
Fázisjavítás
Kondenzátortelepekkel csökkenthető a meddő teljesítmény igénye.
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 9
Mérőlabor
Izzólámpa • transzformátor • ventilátormotor Áramfelvétel és viselkedés összehasonlítása.
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 10
IAP Mérnöki kihívás
Hogyan javítható egy ipari üzem 0,55-ös teljesítménytényezője 0,95 közelébe?
IAP • ETE-007 • 7. hét

## Slide 11
Következő hét
A HÁROMFÁZISÚ RENDSZEREK ALAPJAI
IAP • ETE-007 • 7. hét