## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-012
HÁROMFÁZISÚ VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ RENDSZEREK
120° • Y / Δ • P = √3·Uv·Iv·cosφ

## Slide 2
Miért három fázis?
A forrás három fő előnyt emel ki.
IAP • ETE-012 • 12. hét
2
120°
A három fázis egymáshoz képest 120°-os fáziseltolással működik.
Közel állandó teljesítmény
A rendszer egyenletes energiaátadást tesz lehetővé.
Gazdaságos átvitel
Kisebb vezeték-keresztmetszet mellett nagyobb teljesítmény továbbítható.

## Slide 3
A három fázis vektorképe
Három azonos nagyságú, 120°-kal eltolt fázis.
IAP • ETE-012 • 12. hét
3
L1
L2
L3
120°
120°

## Slide 4
Csillagkapcsolás - Y
A tekercsek közös csillagpontba csatlakoznak.
IAP • ETE-012 • 12. hét
4
L1
L2
L3
N / csillagpont
Mit kell megérteni?
A vonali és fázisfeszültség, illetve áram kapcsolatát és a gyakorlati felhasználást.

## Slide 5
Háromszögkapcsolás - Δ
A tekercsek zárt hurkot alkotnak.
IAP • ETE-012 • 12. hét
5
L1
L2
L3
Mit kell megérteni?
A vonali és fázisjellemzők kapcsolatát, valamint a Δ kapcsolás gyakorlati felhasználását.

## Slide 6
Háromfázisú aktív teljesítmény
A forrásanyag központi képlete.
IAP • ETE-012 • 12. hét
6
P = √3 · Uv · Iv · cosφ
Uv
vonali feszültség
Iv
vonali áram
cosφ
teljesítménytényező

## Slide 7
Ipari alkalmazások
A háromfázisú energia a modern ipar alapja.
IAP • ETE-012 • 12. hét
7
Aszinkron motor
Frekvenciaváltó
Szivattyú
Kompresszor
Szállítószalag
CNC gép
Automatizálás

## Slide 8
Laborfeladat - motor kapocsléc
Azonosítás • kapcsolási vázlat • teljesítményszámítás
IAP • ETE-012 • 12. hét
8
U1
V1
W1
U2
V2
W2
1. Azonosítás
Keresd meg a csillag- és háromszögkapcsolás lehetőségét.
2. Vázlat
Készíts Y és Δ kapcsolási rajzot.
3. Számítás
400 V-os motor: P = √3·Uv·Iv·cosφ

## Slide 9
IAP MÉRNÖKI KIHÍVÁS
400 V-OS MOTOR
Kapott adatok: Iv és cosφ
Számítsd ki az aktív teljesítményt!
P = √3 · 400 · Iv · cosφ

## Slide 10
Önellenőrzés
Az eredeti jegyzet öt kérdése.
IAP • ETE-012 • 12. hét
10
1. Miért előnyös a háromfázisú rendszer?
2. Mit jelent a 120°-os fáziseltolás?
3. Miben különbözik az Y és Δ kapcsolás?
4. Hogyan számítható az aktív teljesítmény?
5. Nevezz meg legalább három ipari alkalmazást!

## Slide 11
KÖVETKEZŐ HÉT
HÁROMFÁZISÚ ASZINKRON MOTOR
felépítés • működés • forgó mágneses tér • indítási módok