## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-013
A HÁROMFÁZISÚ ASZINKRON MOTOR MŰKÖDÉSE
sztátor • rotor • forgó mágneses tér • szlip

## Slide 2
A motorhoz vezető út
Négy mérföldkő a forrásanyagból.
IAP • ETE-013 • 13. hét
2
1820
Ørsted
az áram mágneses hatása
1831
Faraday
elektromágneses indukció
1885
Ferraris
forgó mágneses tér
1888
Tesla
többfázisú motorok
Dolivo-Dobrovolszkij → a korszerű háromfázisú aszinkron motor

## Slide 3
Felépítés
Az aszinkron motor fő részei.
IAP • ETE-013 • 13. hét
3
SZTÁTOR
ROTOR
tengely
Állórész
háromfázisú tekercsek
Forgórész
indukált áram + nyomaték
Kiegészítők
csapágy • ventilátor • kapocsdoboz

## Slide 4
A forgó mágneses tér
Három, 120°-kal eltolt áram → körbeforgó mágneses tér.
IAP • ETE-013 • 13. hét
4
L1
L2
L3
ROTOR
Mi történik?
A forgó mágneses tér áramot indukál a rotor vezetőiben. Az indukált áram és a mágneses tér kölcsönhatása forgatónyomatékot hoz létre.

## Slide 5
A szlip - miért kell a különbség?
A rotor valamivel lassabb a forgó mágneses térnél.
IAP • ETE-013 • 13. hét
5
FORGÓ MÁGNESES TÉR
gyorsabb
ROTOR
kicsit lassabb
SZLIP
a két fordulatszám közötti különbség
Miért nélkülözhetetlen?
Szlip nélkül nem jönne létre indukció, ezért nyomaték sem keletkezne.

## Slide 6
Hol dolgozik aszinkron motor?
A forrásanyag ipari példái.
IAP • ETE-013 • 13. hét
6
Szivattyú
Ventilátor
Kompresszor
Szállítószalag
CNC gép
Automatizált gyártósor

## Slide 7
Labor - motor adattábla
Hat adatot kell biztosan megtalálnod.
IAP • ETE-013 • 13. hét
7
3~ ASYNCHRON MOTOR
U
névleges feszültség
I
névleges áram
P
teljesítmény
n
fordulatszám
cosφ
teljesítménytényező
IP
védettségi fokozat
Feladat
Olvasd le egy valódi motor adattáblájáról mind a hat adatot, és írd be a laborlap táblázatába.

## Slide 8
MŰHELYTITOK
A MOTOR BESZÉL.
Csapágyhiba
hang + rezgés
Fáziskimaradás
megváltozott járás
Túlterhelés
hang, rezgés, melegedés
A tapasztalt karbantartó gyakran már mérés előtt gyanút fog.

## Slide 9
Önellenőrzés
Az eredeti jegyzet kérdései.
IAP • ETE-013 • 13. hét
9
1. Mi a forgó mágneses tér?
2. Mit jelent a szlip?
3. Miért nem forog a rotor szinkron fordulatszámmal?
4. Sorold fel a motor fő részeit!
5. Nevezz meg legalább három ipari alkalmazást!

## Slide 10
KÖVETKEZŐ HÉT
ASZINKRON MOTOROK INDÍTÁSI MÓDJAI
DOL
Y / Δ
LÁGYINDÍTÓ
FREKVENCIAVÁLTÓ