## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-014
ASZINKRON MOTOROK INDÍTÁSI MÓDJAI
DOL
Y / Δ
SOFT
VFD
indítási áram • mechanikai terhelés • szabályozás

## Slide 2
Miért nagy az indítási áram?
Álló helyzetben a motor nem termel ellenfeszültséget.
IAP • ETE-014 • 14. hét
2
INDÍTÁS
A motor áll. Az indítási áram a névleges áram többszöröse is lehet.
VILLAMOS HATÁS
melegedés feszültségesés
MECHANIKAI HATÁS
nagy mechanikai igénybevétel

## Slide 3
1. Közvetlen indítás - DOL
A legegyszerűbb megoldás.
IAP • ETE-014 • 14. hét
3
HÁLÓZAT
KAPCSOLÓ
MOTOR
Előny
egyszerű • olcsó • megbízható
Hátrány
nagy indítási áram és mechanikai terhelés
Alkalmazás
kisebb teljesítményű motorok

## Slide 4
2. Csillag-háromszög indítás
Indítás Y-ban, felgyorsulás után Δ-ban.
IAP • ETE-014 • 14. hét
4
Y
INDÍTÁS
átkapcsolás
Δ
ÜZEM
Előny
kisebb indítási áram
Kompromisszum
az indítónyomaték is csökken

## Slide 5
3. Lágyindító
A kapocsfeszültség fokozatos növelése.
IAP • ETE-014 • 14. hét
5
U
idő
Áramlökés
csökken
Mechanikai igénybevétel
csökken

## Slide 6
4. Frekvenciaváltós indítás
Feszültség és frekvencia egyidejű szabályozása.
IAP • ETE-014 • 14. hét
6
FINOM INDÍTÁS
kisebb indítási áram
FORDULATSZÁM
szabályozható
ENERGIA
takarékos működés
U + f → szabályozott motorüzem

## Slide 7
A négy megoldás egymás mellett
A jegyzet alapján.
IAP • ETE-014 • 14. hét
7
DOL
egyszerű, nagy áram
kisebb motor
Y / Δ
kisebb áram, kisebb nyomaték
klasszikus megoldás
Lágyindító
fokozatos U
kíméletes indítás
Frekvenciaváltó
finom indítás, fordulatszám
szabályozott hajtás

## Slide 8
IPARI PÉLDA
22 kW-OS SZÁLLÍTÓSZALAG-MOTOR
Közvetlen indítás
nagyobb indítási áram nagyobb mechanikai terhelés
Frekvenciaváltó
finom indítás kisebb áram és terhelés

## Slide 9
Labor - motorvezérlő szekrény
Azonosítsd a készülékeket és az indítási módot.
IAP • ETE-014 • 14. hét
9
MÁGNES- KAPCSOLÓ
MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ
HŐKIOLDÓ
→ A készülékek és a bekötés alapján: DOL / Y-Δ / lágyindító / VFD ?

## Slide 10
Önellenőrzés
Az eredeti jegyzet öt kérdése.
IAP • ETE-014 • 14. hét
10
1. Miért nagy az indítási áram?
2. Mikor alkalmazunk közvetlen indítást?
3. Mi a csillag-háromszög indítás lényege?
4. Mire szolgál a lágyindító?
5. Milyen előnyei vannak a frekvenciaváltónak?

## Slide 11
KÖVETKEZŐ HÉT
A FREKVENCIAVÁLTÓ BELSEJÉBEN
EGYENIRÁNYÍTÓ
DC-KÖZBENSŐKÖR
INVERTER
PWM