## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-015
FREKVENCIAVÁLTÓK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
AC
DC
IGBT
3~
egyenirányító • DC-közbensőkör • inverter • PWM

## Slide 2
Miért használunk frekvenciaváltót?
50 Hz-es hálózatból szabályozható motorhajtás.
IAP • ETE-015 • 15. hét
2
HÁLÓZAT
50 Hz közel állandó motorfordulat
FREKVENCIAVÁLTÓ
feszültség + frekvencia szabályozása
MOTOR
fokozatmentesen változtatható fordulatszám

## Slide 3
A frekvenciaváltó energiaútja
Három fő egység.
IAP • ETE-015 • 15. hét
3
1. EGYENIRÁNYÍTÓ
AC → DC
2. DC-KÖZBENSŐKÖR
simítás + energiatárolás
3. INVERTER
IGBT → kívánt f, 3~
HÁLÓZAT
→
MOTOR

## Slide 4
1. Egyenirányító
A váltakozó feszültséget egyenfeszültséggé alakítja.
IAP • ETE-015 • 15. hét
4
AC
→
DC

## Slide 5
2. DC-közbensőkör
Kondenzátorokkal kisimítja és tárolja az energiát.
IAP • ETE-015 • 15. hét
5
KONDENZÁTOROK
SIMÍTÁS
stabilabb egyenfeszültség
ENERGIATÁROLÁS
energia a közbensőkörben

## Slide 6
3. Inverter
IGBT tranzisztorokkal készül a kívánt frekvenciájú háromfázisú feszültség.
IAP • ETE-015 • 15. hét
6
IGBT
IGBT
IGBT
IGBT
IGBT
IGBT
kapcsolóhíd
U
V
W
3~ motor felé

## Slide 7
PWM - impulzusszélesség-moduláció
Gyors kapcsolásokkal közel szinuszos motoráram.
IAP • ETE-015 • 15. hét
7
PWM kapcsolások
közel szinuszos motoráram

## Slide 8
Fordulatszám és frekvencia
Négypólusú motor példája a jegyzetből.
IAP • ETE-015 • 15. hét
8
50 Hz
szinkron fordulatszám 1500 1/min
→
35 Hz
szinkron fordulatszám 1050 1/min
f ↓ → n ↓

## Slide 9
Ipari alkalmazások
A frekvenciaváltó sokféle hajtásban alapvető eszköz.
IAP • ETE-015 • 15. hét
9
Szállítószalag
Szivattyú
Ventilátor
Kompresszor
Keverő
CNC gép
Gyártósor

## Slide 10
Labor - vizsgálj meg egy frekvenciaváltót!
Öt dolgot kell biztosan azonosítani.
IAP • ETE-015 • 15. hét
10
Hálózati bemenet
Motorkimenet
Vezérlőkapcsok
Kijelző
Adattábla

## Slide 11
MŰHELYTITOK
NEM MINDEN HIBA HARDVERHIBA.
HIBÁS PARAMÉTEREZÉS
gyakori üzembe helyezési hiba
HELYTELEN BEKÖTÉS
a motor adattáblájának pontos megadása alapfeltétel

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
FREKVENCIAVÁLTÓ PARAMÉTEREZÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE
MOTORADATOK
RÁMPÁK
FREKVENCIA
VEZÉRLÉS