## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-016
PWM IMPULZUSSZÉLESSÉG-MODULÁCIÓ
digitális kapcsolás → analóg hatás

## Slide 2
Mi a PWM?
Nem a feszültség nagyságát, hanem a bekapcsolási idő arányát változtatjuk.
IAP • ETE-016 • 16. hét
2
JELSZINT
a teljes tápfeszültség kapcsol
IDŐARÁNY
a bekapcsolási idő változik
HATÁS
a fogyasztó az impulzusok átlagos hatását érzékeli

## Slide 3
Alapfogalmak
T, f és Duty Cycle.
IAP • ETE-016 • 16. hét
3
T
periódusidő egy teljes ciklus ideje
f
frekvencia ciklusok száma másodpercenként
D
D = tBE / T × 100%

## Slide 4
A kitöltési tényező láthatóvá téve
Ugyanaz a jelszint, eltérő bekapcsolási idő.
IAP • ETE-016 • 16. hét
4
25%
50%
75%

## Slide 5
Átlagfeszültség
Uátlag = Utáp × D
IAP • ETE-016 • 16. hét
5
24 V
×
50%
=
12 V
25%
6,0 V
40%
9,6 V
50%
12,0 V
75%
18,0 V
100%
24,0 V

## Slide 6
PWM a frekvenciaváltóban
IGBT kapcsolásokból közel szinuszos háromfázisú motoráram.
IAP • ETE-016 • 16. hét
6
HÁLÓZAT
EGYENIRÁNYÍTÓ
DC-KÖR
IGBT + PWM
MOTOR
A motor tekercsei az impulzusokból közel szinuszos áramot alakítanak ki.

## Slide 7
Arduino példa
8 bites PWM: 0...255.
IAP • ETE-016 • 16. hét
7
analogWrite(9,128);
128 / 255
≈ 50% kitöltési tényező
A kimenet gyorsan kapcsol 0 és a teljes tápfeszültség között.

## Slide 8
Hol találkozunk PWM-mel?
A forrásanyag ipari alkalmazásai.
IAP • ETE-016 • 16. hét
8
LED fényerő
DC motor
Frekvenciaváltó
Robotika
CNC
Kapcsolóüzemű táp
Elektromos jármű

## Slide 9
Labor - PWM az oszcilloszkópon
Változtasd D-t, figyeld a jelalakot és a LED fényerejét.
IAP • ETE-016 • 16. hét
9
1. MÉRJ
PWM jel oszcilloszkóppal
2. VÁLTOZTASS
25% → 40% → 50% → 75% → 100%
3. FIGYELJ
hogyan változik a LED fényereje?

## Slide 10
MŰHELYTITOK
A PWM NEM „KISEBB FESZÜLTSÉG”.
A teljes tápfeszültséget kapcsolja rendkívül gyorsan.
A szabályozást a BEKAPCSOLÁSI IDŐ ARÁNYA biztosítja.

## Slide 11
Önellenőrzés
Az eredeti jegyzet öt kérdése.
IAP • ETE-016 • 16. hét
11
1. Mit jelent a PWM?
2. Mi a kitöltési tényező?
3. Hogyan számítható az átlagfeszültség?
4. Miért nem villog a LED?
5. Hol alkalmazzák a PWM-et az iparban?

## Slide 12
KÖVETKEZŐ HÉT
FREKVENCIAVÁLTÓK PARAMÉTEREZÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE
MOTORADATOK
FREKVENCIA
RÁMPÁK
VEZÉRLÉS