## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-017
FREKVENCIAVÁLTÓK PARAMÉTEREZÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE
U
I
P
f
t↑
t↓
motoradatok • rámpák • I/O • próbaüzem

## Slide 2
Üzembe helyezés - 9 lépés
A jó indítás sorrenddel kezdődik.
IAP • ETE-017 • 17. hét
2
1. Szemrevételezés
2. Bekötések
3. Földelés
4. Motoradatok
5. Paraméterezés
6. Próbaindítás
7. Forgásirány
8. Terheléses próba
9. Dokumentálás

## Slide 3
A motor adattáblája
A paraméterezés alapja.
IAP • ETE-017 • 17. hét
3
Feszültség U
Áram I
Teljesítmény P
Frekvencia f
Fordulatszám n
cosφ
Hatásfok η
Hibás motoradat → hibás hajtásbeállítás

## Slide 4
A legfontosabb paraméterek
Mit kell elsőként beállítani?
IAP • ETE-017 • 17. hét
4
MOTORADATOK
névleges P névleges U névleges I
RÁMPÁK
gyorsítási idő lassítási idő
FREKVENCIA
minimum maximum

## Slide 5
Gyorsítás és lassítás
A rámpák kímélik a hajtást és a gépet.
IAP • ETE-017 • 17. hét
5
GYORSÍTÁS
LASSÍTÁS

## Slide 6
Digitális vezérlés
Egyszerű parancsok a hajtásnak.
IAP • ETE-017 • 17. hét
6
START
STOP
ELŐRE
HÁTRA
Digitális bemenet = kétállapotú vezérlőjel

## Slide 7
Analóg vezérlés
Folyamatos alapjel a frekvenciához vagy fordulatszámhoz.
IAP • ETE-017 • 17. hét
7
0-10 V
feszültségalapú analóg vezérlőjel
4-20 mA
áramalapú ipari analóg jel
ANALÓG ALAPJEL → KÍVÁNT HAJTÁSÁLLAPOT

## Slide 8
PLC + HMI + frekvenciaváltó
Egy tipikus ipari hajtáslánc.
IAP • ETE-017 • 17. hét
8
PLC
vezérli a hajtást
VFD
hajtja a motort
MOTOR
mechanikai munka
HMI: állapot • f • I • hibák

## Slide 9
IPARI PÉLDA
TARTÁLYSZINT → PLC → FREKVENCIAVÁLTÓ → SZIVATTYÚ
SZINTJEL
PLC
VFD
SZIVATTYÚ

## Slide 10
Labor - első paraméterezés
Motoradatok → rámpák → próbaindítás → forgásirány.
IAP • ETE-017 • 17. hét
10
1
Motoradatok
2
t gyors / t lassú
3
Próbaindítás
4
Forgásirány

## Slide 11
MŰHELYTITOK
ELSŐ INDÍTÁS ELŐTT: ELLENŐRIZD ÚJRA.
MOTOR ADATTÁBLA
helyes U • I • P • f • n
BEKÖTÉSEK
hálózat • motor • földelés

## Slide 12
Üzembe helyezési ellenőrzőlista
Öt pont, amit dokumentálni is kell.
IAP • ETE-017 • 17. hét
12
✓
Bekötések
✓
Földelés
✓
Paraméterek
✓
Próbaüzem
✓
Dokumentálás

## Slide 13
KÖVETKEZŐ HÉT
PLC ÉS FREKVENCIAVÁLTÓ KOMMUNIKÁCIÓ
DIGITÁLIS I/O
ANALÓG JELEK
MODBUS
ÁLLAPOT / HIBA