## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-018
PLC ÉS FREKVENCIAVÁLTÓ KOMMUNIKÁCIÓ
PLC
I/O
VFD
MOTOR
digitális • analóg • hálózati kommunikáció

## Slide 2
Mit csinál a PLC?
A hajtás működésének központi vezérlője.
IAP • ETE-018 • 18. hét
2
INDÍTÁS
LEÁLLÍTÁS
IRÁNYVÁLTÁS
FORDULATSZÁM
HIBAFELÜGYELET
ÜZEMÁLLAPOT

## Slide 3
Digitális vezérlés
PLC kimenet → frekvenciaváltó digitális bemenet.
IAP • ETE-018 • 18. hét
3
START
STOP
ELŐRE
HÁTRA
RESET
0 / 1 • KI / BE • kétállapotú parancs

## Slide 4
Analóg fordulatszám-alapjel
Folyamatos referenciajel.
IAP • ETE-018 • 18. hét
4
0-10 V
0 V = 0 Hz 10 V = 50 Hz
4-20 mA
ipari áramjel fordulatszám-referencia
alapjel ↑ → kívánt frekvencia ↑

## Slide 5
Ipari kommunikációs hálózatok
Parancsok küldése és üzemi adatok visszaolvasása.
IAP • ETE-018 • 18. hét
5
Modbus RTU
Modbus TCP
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT

## Slide 6
Egyszerű rendszerfelépítés
Az egyik leggyakoribb ipari hajtáslánc.
IAP • ETE-018 • 18. hét
6
NYOMÓGOMB
PLC
FREKVENCIAVÁLTÓ
ASZINKRON MOTOR

## Slide 7
HMI - mit lát a kezelő?
Állapot és üzemi adatok egy helyen.
IAP • ETE-018 • 18. hét
7
Frekvencia
Áram
Teljesítmény
Hibakód
Üzemóra
Motorállapot
Bizonyos paraméterek a HMI-ről módosíthatók.

## Slide 8
IPARI PÉLDA
SZÁLLÍTÓSZALAG AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSA
TERMÉK
PLC
VFD
MOTOR
SZALAG
A terméktől függően automatikusan változik a motor fordulatszáma.

## Slide 9
Kétirányú adatcsere
Nemcsak parancsot küldünk - adatot is olvasunk.
IAP • ETE-018 • 18. hét
9
PLC → VFD
Start / Stop irány fordulatszám-alapjel Reset
VFD → PLC
állapot frekvencia áram hibainformáció
KOMMUNIKÁCIÓ = VEZÉRLÉS + VISSZAJELZÉS

## Slide 10
Labor - tervezz PLC-VFD rendszert!
Bemenetek, kimenetek, vezérlőjelek és HMI-adatok.
IAP • ETE-018 • 18. hét
10
1
BEMENETEK
2
KIMENETEK
3
VEZÉRLŐJELEK
4
HMI ADATOK

## Slide 11
MŰHELYTITOK
KOMMUNIKÁCIÓS HIBA ≠ FELTÉTLENÜL HARDVERHIBA
CÍMZÉS
hibás eszközcím
BAUD RATE
eltérő sebesség
KÁBELEZÉS
helytelen bekötés

## Slide 12
Önellenőrzés
Az eredeti jegyzet kérdései.
IAP • ETE-018 • 18. hét
12
1. Mi a PLC feladata?
2. Mi a különbség a digitális és analóg vezérlés között?
3. Mire szolgál a 4-20 mA jel?
4. Milyen adatokat kérhet le a PLC a frekvenciaváltótól?
5. Miért előnyös az ipari kommunikáció?

## Slide 13
KÖVETKEZŐ HÉT
SZERVOHAJTÁSOK ÉS ENKÓDEREK
SZERVOMOTOR
ENKÓDER
VISSZACSATOLÁS
POZÍCIÓ