## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-021
A TRANSZFORMÁTOR MŰKÖDÉSE ÉS FELÉPÍTÉSE
primer • vasmag • szekunder • indukció

## Slide 2
Miért kell transzformátor?
Nagyobb feszültség → kisebb áram → kisebb vezetékveszteség.
IAP • ETE-021 • 21. hét
2
Pvesz = I² · R
KISEBB U
nagyobb I nagyobb I²R veszteség
AZONOS P
P = U · I
NAGYOBB U
kisebb I kisebb I²R veszteség

## Slide 3
ZBD - magyar mérnöki mérföldkő
Ganz-gyár, 1885.
IAP • ETE-021 • 21. hét
3
ZIPERNOWSKY KÁROLY
DÉRI MIKSA
BLÁTHY OTTÓ TITUSZ
ZÁRT VASMAGOS • PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ TRANSZFORMÁTORRENDSZER

## Slide 4
Mi a transzformátor?
Álló villamos gép - váltakozó feszültséget alakít át.
IAP • ETE-021 • 21. hét
4
PRIMER
váltakozó táplálás U₁, I₁
MÁGNESES TÉR
energiaátvitel vasmagon keresztül
SZEKUNDER
indukált feszültség U₂, I₂
A FREKVENCIA NEM VÁLTOZIK.

## Slide 5
Működési elv
Faraday elektromágneses indukciója.
IAP • ETE-021 • 21. hét
5
VÁLTAKOZÓ PRIMER ÁRAM
VÁLTOZÓ MÁGNESES TÉR
INDUKÁLT SZEKUNDER U
I₁~ → Φ~ → U₂~

## Slide 6
A transzformátor fő részei
Hat alapvető szerkezeti elem.
IAP • ETE-021 • 21. hét
6
VASMAG
PRIMER TEKERCS
SZEKUNDER TEKERCS
SZIGETELÉS
KIVEZETÉSEK
HŰTŐRENDSZER

## Slide 7
Primer és szekunder oldal
Melyik oldal mit csinál?
IAP • ETE-021 • 21. hét
7
PRIMER OLDAL
ide csatlakozik a tápláló feszültség
SZEKUNDER OLDAL
itt jelenik meg az indukált feszültség

## Slide 8
A menetszám szerepe
A menetszámarány határozza meg a feszültség átalakítását.
IAP • ETE-021 • 21. hét
8
U₁ / U₂ ≈ N₁ / N₂
N₂ > N₁
feszültségnövelő U₂ > U₁
N₂ < N₁
feszültségcsökkentő U₂ < U₁

## Slide 9
ENERGIAÚT
ERŐMŰ → NÖVELŐ TRAFÓ → TÁVVEZETÉK → CSÖKKENTŐ TRAFÓ → FOGYASZTÓ
ERŐMŰ
TR ↑
TÁVVEZETÉK
TR ↓
FOGYASZTÓ

## Slide 10
Gyakorlat - névtábla-vadászat
Keress transzformátorokat a tanműhelyben.
IAP • ETE-021 • 21. hét
10
1
PRIMER U
2
SZEKUNDER U
3
TELJESÍTMÉNY
4
FELHASZNÁLÁS

## Slide 11
Önellenőrzés
Öt kulcskérdés a forrásanyagból.
IAP • ETE-021 • 21. hét
11
1. Mi a transzformátor feladata?
2. Miért csak váltakozó feszültséggel működik?
3. Mi az elektromágneses indukció?
4. Mi a primer és a szekunder oldal szerepe?
5. Kik voltak a ZBD-rendszer megalkotói?

## Slide 12
MÉRNÖKI GONDOLAT
„A villamosenergia-rendszer csendes óriásai a transzformátorok.”
Zipernowsky • Déri • Bláthy