## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-022
TRANSZFORMÁTOR: VESZTESÉGEK • HATÁSFOK • RÖVIDZÁRÁSI VIZSGÁLAT
Pbe
→
TR
→
Pki
veszteség → hő

## Slide 2
Hová tűnik a teljesítmény?
A primer oldalon felvett teljesítmény nem jelenik meg teljes egészében a szekunderen.
IAP • ETE-022 • 22. hét
2
Pbe
TRANSZFORMÁTOR
Pki
VESZTESÉG → HŐ

## Slide 3
A veszteségek típusai
Négy csoport a forrásanyag szerint.
IAP • ETE-022 • 22. hét
3
VASVESZTESÉG
hiszterézis + örvényáram
RÉZVESZTESÉG
tekercsek ellenállása
SZÓRÁSI
mágneses szórás
JÁRULÉKOS
egyéb veszteségek

## Slide 4
Vasveszteség
A vasmagban keletkező két fontos veszteség.
IAP • ETE-022 • 22. hét
4
HISZTERÉZIS
mágneses domének átfordulása
ÖRVÉNYÁRAM
a vasmagban indukált áramok
VÉKONY LEMEZEK → KISEBB VASVESZTESÉG

## Slide 5
Rézveszteség
A tekercsek ellenállása miatt keletkezik.
IAP • ETE-022 • 22. hét
5
P = I² · R
I ↑
terhelőáram nő
I² ↑↑
négyzetesen nő
Pvesz ↑
több hő keletkezik

## Slide 6
Hatásfok
Mekkora része hasznosul a felvett teljesítménynek?
IAP • ETE-022 • 22. hét
6
η = (Pki / Pbe) × 100%
KORSZERŰ TRANSZFORMÁTOR
98 - 99,5% hatásfok
VESZTESÉG
a különbség hővé alakul

## Slide 7
GYAKORLATI PÉLDA
400 kVA • 99% HATÁSFOK
≈ 4 kW
teljesítmény alakul hővé
EZÉRT FONTOS A MEGFELELŐ HŰTÉS

## Slide 8
Rövidzárási vizsgálat
A rézveszteség és a rövidzárási impedancia meghatározása.
IAP • ETE-022 • 22. hét
8
1
SZEKUNDER RÖVIDRE ZÁRÁS
2
PRIMER KIS FESZÜLTSÉG
3
U • I • P MÉRÉS
4
RÉZVESZTESÉG + Zk

## Slide 9
Mit mérünk?
A rövidzárási vizsgálat három alapmennyisége.
IAP • ETE-022 • 22. hét
9
U
feszültség
I
áramerősség
P
teljesítmény
Ezekből: rézveszteség + rövidzárási impedancia

## Slide 10
Tanműhely - adattábla vizsgálata
Valós transzformátor adatainak leolvasása.
IAP • ETE-022 • 22. hét
10
PRIMER U
SZEKUNDER U
NÉVLEGES P
ÁRAM
HŰTÉSI MÓD

## Slide 11
Kulcsfogalmak
A hét szakmai szókincse.
IAP • ETE-022 • 22. hét
11
VASVESZTESÉG
HISZTERÉZIS
ÖRVÉNYÁRAM
RÉZVESZTESÉG
HATÁSFOK
RÖVIDZÁRÁSI VIZSGÁLAT
IMPEDANCIA

## Slide 12
Önellenőrzés
A forrásanyag ellenőrző kérdései.
IAP • ETE-022 • 22. hét
12
1. Milyen veszteségek keletkeznek?
2. Mi okozza a hiszterézis-veszteséget?
3. Miért lemezes a vasmag?
4. Mitől függ a rézveszteség?
5. Mit jelent a hatásfok?
6. Mi a rövidzárási vizsgálat célja?

## Slide 13
MÉRNÖKI GONDOLAT
MŰKÖDJÖN.
LEGYEN MEGBÍZHATÓ.
ÉS LEGYEN MINÉL KISEBB A VESZTESÉGE.