## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-023
HÁROMFÁZISÚ TRANSZFORMÁTOROK ÉS KAPCSOLÁSI CSOPORTOK
L1
L2
L3
Y • D • Dyn11 • nullpont • fáziseltolás

## Slide 2
Miért háromfázisú?
A háromfázisú rendszer gyakorlati előnyei.
IAP • ETE-023 • 23. hét
2
KISEBB VEZETÉKVESZTESÉG
GAZDASÁGOSABB ENERGIAÁTVITEL
EGYENLETESEBB TELJESÍTMÉNY
JOBB MOTORÜZEM
NAGYOBB ÁTVIHETŐ TELJESÍTMÉNY

## Slide 3
Felépítés
Három primer és három szekunder tekercs.
IAP • ETE-023 • 23. hét
3
PRIMER
3 tekercs
VASMAG
lemezes mágneses kör
SZEKUNDER
3 tekercs
+ szigetelés • kivezetések • szükség esetén hűtés

## Slide 4
Csillagkapcsolás - Y
A tekercsek egyik vége közös pontra csatlakozik.
IAP • ETE-023 • 23. hét
4
L1
L2
L3
N
KIVEZETHETŐ NULLPONT • 400/230 V ELOSZTÓHÁLÓZAT

## Slide 5
Deltakapcsolás - D
A tekercsek zárt hurkot alkotnak.
IAP • ETE-023 • 23. hét
5
L1
L2
L3
NAGY ÁRAMOK • IPARI ÉS KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ HÁLÓZATOK

## Slide 6
Kapcsolási csoportok
A primer és szekunder tekercsek kapcsolásának jelölése.
IAP • ETE-023 • 23. hét
6
Yy
csillag / csillag
Dy
delta / csillag
Yd
csillag / delta
Dd
delta / delta

## Slide 7
DYN11
D
primer delta
y
szekunder csillag
n
kivezetett nullpont
11
30° fáziseltolás órajelölés

## Slide 8
Mit jelent a 11-es órajel?
A forrásanyag szerint 30°-os fáziseltolást jelöl.
IAP • ETE-023 • 23. hét
8
12
3
6
9
11 → 30° fáziseltolás

## Slide 9
Gyakorlati alkalmazások
Hol találkozunk háromfázisú transzformátorokkal?
IAP • ETE-023 • 23. hét
9
ELOSZTÓ TRAFÓÁLLOMÁS
IPARI ÜZEM
NAPERŐMŰ
SZÉLERŐMŰ
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ FOGYASZTÓ

## Slide 10
Tanműhely - adattábla vizsgálata
A kapcsolási csoportot is olvasd le!
IAP • ETE-023 • 23. hét
10
1
KAPCSOLÁSI CSOPORT
2
PRIMER U
3
SZEKUNDER U
4
NÉVLEGES P

## Slide 11
Önellenőrzés
A forrásanyag hat ellenőrző kérdése.
IAP • ETE-023 • 23. hét
11
1. Miért alkalmazunk háromfázisú rendszert?
2. Mi a csillagkapcsolás előnye?
3. Mire használják a deltakapcsolást?
4. Mit jelent a Dyn11 jelölés?
5. Mi a nullpont szerepe?
6. Hol alkalmaznak háromfázisú transzformátorokat?

## Slide 12
MÉRNÖKI GONDOLAT
HÁROM FÁZIS.
GAZDASÁGOS ENERGIAÁTVITEL.
MEGBÍZHATÓ VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS.