## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-025
AZ EGYENÁRAMÚ MOTOR MŰKÖDÉSE
M
Lorentz-erő • kommutátor • nyomaték

## Slide 2
A működés alapelve
Árammal átjárt vezető mágneses térben.
IAP • ETE-025 • 25. hét
2
ÁRAMMAL ÁTJÁRT VEZETŐ
MÁGNESES TÉR
LORENTZ- ERŐ
→ FORGATÓNYOMATÉK → FORGÓRÉSZ MOZGÁSA

## Slide 3
ENERGIAÁTALAKÍTÁS
VILLAMOS ENERGIA
MÁGNESES TÉR
FORGATÓ- NYOMATÉK
MECHANIKAI MUNKA

## Slide 4
A motor fő részei
A kefés DC motor szerkezeti elemei.
IAP • ETE-025 • 25. hét
4
ÁLLÓRÉSZ STATOR
FORGÓRÉSZ ROTOR
KOMMUTÁTOR
SZÉNKEFÉK
TENGELY
CSAPÁGYAZÁS

## Slide 5
A kommutátor feladata
Minden fél fordulat után megfordítja a rotor tekercsének áramirányát.
IAP • ETE-025 • 25. hét
5
1. FÉL FORDULAT
I →
KOMMUTÁTOR
áramirány megfordítása
2. FÉL FORDULAT
I ←
A NYOMATÉK IRÁNYA MÉGIS FOLYAMATOSAN AZONOS.

## Slide 6
Mitől függ a nyomaték?
Öt tényező a forrásanyag szerint.
IAP • ETE-025 • 25. hét
6
MÁGNESES TÉR ERŐSSÉGE
ROTOR ÁRAMA
TEKERCSEK SZÁMA
VEZETŐK HOSSZA
ROTOR SUGARA

## Slide 7
Előnyök és hátrányok
Miért jó - és miért igényel karbantartást?
IAP • ETE-025 • 25. hét
7
ELŐNYÖK
• nagy indítónyomaték • egyszerű fordulatszám-szabályozás • jó dinamika • széles fordulatszám-tartomány
HÁTRÁNYOK
• szénkefék kopása • kommutátor-karbantartás • szikrázás

## Slide 8
KARBANTARTÁSI PONTOK
SZÉNKEFE
kopás
KOMMUTÁTOR
felület / szikrázás
CSAPÁGY
mechanikai állapot

## Slide 9
Alkalmazási területek
Hol találkozunk kefés DC motorral?
IAP • ETE-025 • 25. hét
9
AUTÓINDÍTÓ
ABLAKTÖRLŐ
AKKUS KÉZISZERSZÁM
ROBOTIKA
SZÁLLÍTÓSZALAG
KISFESZÜLTSÉGŰ HAJTÁS

## Slide 10
Tanműhely - kefés DC motor
Azonosítsd az alkatrészeket és a karbantartási pontokat.
IAP • ETE-025 • 25. hét
10
1
KOMMUTÁTOR
2
SZÉNKEFE
3
FORGÓRÉSZ
4
ÁLLÓRÉSZ

## Slide 11
Önellenőrzés
A forrásanyag ellenőrző kérdései.
IAP • ETE-025 • 25. hét
11
1. Mi hozza létre a forgatónyomatékot?
2. Mi a Lorentz-erő?
3. Mi a kommutátor feladata?
4. Miért van szükség szénkefére?
5. Mitől függ a motor nyomatéka?
6. Két előny és két hátrány?
7. Három alkalmazási terület?

## Slide 12
MÉRNÖKI GONDOLAT
ELEKTROMOSSÁG
→
LÁTHATÓ MOZGÁS
Az egyenáramú motor egyik legszebb gyakorlati alkalmazása.