## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-026
DC MOTOR JELLEGGÖRBÉK
ellenfeszültség • áram • nyomaték • fordulatszám

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért vesz fel az álló motor sokkal nagyobb áramot?
IAP • ETE-026 • 26. hét
2
ÁLLÓ MOTOR
n = 0 ellenfeszültség ≈ 0 → nagy áram
FORGÓ MOTOR
n ↑ ellenfeszültség ↑ → áram csökken

## Slide 3
Az ellenfeszültség szerepe
A visszaindukált feszültség a fordulatszámmal nő.
IAP • ETE-026 • 26. hét
3
FORDULATSZÁM ↑
E ↑
I ↓
Az ellenfeszültség természetes áramkorlátozó hatású.

## Slide 4
A hét három tanórája
Egymásra épülő gondolatmenet.
IAP • ETE-026 • 26. hét
4
1. TANÓRA
ellenfeszültség + indítási áram
2. TANÓRA
fordulatszám + nyomaték + áram
3. TANÓRA
jelleggörbék + üzemi pont

## Slide 5
Fordulatszám - nyomaték - áram
A terhelés változása mindhárom mennyiségre hat.
IAP • ETE-026 • 26. hét
5
TERHELÉS ↑
a motor jobban terhelődik
ÁRAM ↑
nagyobb armatúraáram
NYOMATÉK ↑
nagyobb motor-nyomaték
A fordulatszám közben megváltozik → ezt a jelleggörbék mutatják.

## Slide 6
Jelleggörbék
A motor viselkedése grafikonon válik igazán láthatóvá.
IAP • ETE-026 • 26. hét
6
n / I
terhelés
áram
fordulatszám

## Slide 7
ÜZEMI PONT
A motor tényleges működési állapota
fordulatszám + áram + nyomaték + terhelés
A jelleggörbén értelmezhető.

## Slide 8
Számítási példa
A forrásanyag példája.
IAP • ETE-026 • 26. hét
8
U = 24 V
E = 18 V
R = 0,8 Ω
I = (U - E) / R
I = (24 - 18) / 0,8 = 7,5 A

## Slide 9
Mérőlabor
Indítási áram, üzemi áram és fordulatszám vizsgálata.
IAP • ETE-026 • 26. hét
9
1
INDÍTÁSI ÁRAM
2
ÜZEMI ÁRAM
3
FORDULATSZÁM
4
TERHELÉS NÖVELÉSE
5
KIÉRTÉKELÉS

## Slide 10
Gyakori mérési hibák
Mire figyelj a laborban?
IAP • ETE-026 • 26. hét
10
!
HIBÁS FORDULATSZÁMMÉRÉS
!
TÚL RÖVID MÉRÉSI IDŐ
!
HIBÁS TERHELÉS
!
INDÍTÁSI ÁRAM KIHAGYÁSA

## Slide 11
MŰHELYTITOK
LEÁLLÁSKOR
ELLENFESZÜLTSÉG → 0
ÁRAM HIRTELEN MEGNŐHET

## Slide 12
Mesterfeladat és mérnöki kihívás
A mérési adatokból legyen mérnöki információ.
IAP • ETE-026 • 26. hét
12
MESTERFELADAT
Készíts jelleggörbét mérési adatok alapján.
MÉRNÖKI KIHÍVÁS
Tervezz közel állandó fordulatszámú DC hajtást.

## Slide 13
Önellenőrzés
Az öt kérdés a forrásanyagból.
IAP • ETE-026 • 26. hét
13
1. Mi az ellenfeszültség?
2. Miért nagy az indítási áram?
3. Hogyan változik a fordulatszám?
4. Mi a kapcsolat az áram és a nyomaték között?
5. Miért fontosak a jelleggörbék?

## Slide 14
KÖVETKEZŐ HÉT
27. HÉT
AZ EGYENÁRAMÚ MOTOROK FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁSA