## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-027
DC MOTOR FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS
PWM • kitöltési tényező • átlagfeszültség

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért nem előtétellenállással szabályozunk?
IAP • ETE-027 • 27. hét
2
ELLENÁLLÁSOS
veszteség → hő rosszabb hatásfok
PWM
kapcsolóüzem nagy hatásfok

## Slide 3
A három szabályozási út
A forrásanyag három fő megközelítése.
IAP • ETE-027 • 27. hét
3
ARMATÚRA-U
fordulatszám feszültséggel
GERJESZTÉS
mezőgyengítés
PWM
kitöltési tényező

## Slide 4
Mi a PWM?
Az amplitúdó állandó, a bekapcsolási idő aránya változik.
IAP • ETE-027 • 27. hét
4
20%
50%
80%

## Slide 5
Kitöltési tényező
Nagyobb kitöltés → nagyobb átlagfeszültség.
IAP • ETE-027 • 27. hét
5
20%
4,8 V
40%
9,6 V
60%
14,4 V
80%
19,2 V
100%
24 V

## Slide 6
SZÁMÍTÁSI PÉLDA
24 V × 40%
=
9,6 V ÁTLAGFESZÜLTSÉG

## Slide 7
PWM és fordulatszám
A kitöltési tényező növelésével nő a fordulatszám.
IAP • ETE-027 • 27. hét
7
n
kitöltési tényező

## Slide 8
Mérőlabor
20–100% kitöltés mellett mérjük n és I értékét.
IAP • ETE-027 • 27. hét
8
20%
n = ? I = ?
40%
n = ? I = ?
60%
n = ? I = ?
80%
n = ? I = ?
100%
n = ? I = ?

## Slide 9
Oszcilloszkóp
A PWM jelalak közvetlenül megfigyelhető.
IAP • ETE-027 • 27. hét
9

## Slide 10
Gyakori mérési hibák
Négy tipikus hiba a forrásanyagból.
IAP • ETE-027 • 27. hét
10
!
HIBÁS KITÖLTÉS
!
ROSSZ SZKÓP- BEÁLLÍTÁS
!
HIBÁS FORDULATSZÁM
!
TÚLTERHELÉS

## Slide 11
MŰHELYTITOK
PWM FREKVENCIA
16–20 kHz
→ a motor szinte hangtalan

## Slide 12
Hol használjuk?
A forrásanyag gyakorlati példái.
IAP • ETE-027 • 27. hét
12
E-BIKE
ROBOTIKA
SZÁLLÍTÓSZALAG
CNC ELŐTOLÁS
AKKUS SZERSZÁM

## Slide 13
Mesterfeladat
24 V-os szállítószalag PWM hajtása.
IAP • ETE-027 • 27. hét
13
TERVEZD MEG
PWM szabályozás 24 V DC motorhoz
HASONLÍTSD ÖSSZE
ellenállásos vs. PWM

## Slide 14
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-027 • 27. hét
14
1. Mi a PWM?
2. Mi a kitöltési tényező?
3. Miért hatékony?
4. Hogyan változik a fordulatszám?
5. Hol alkalmazzuk?

## Slide 15
KÖVETKEZŐ HÉT
28. HÉT
AZ ASZINKRON MOTOR FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE