## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-028
ASZINKRON MOTOR
felépítése és működése
3~

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért forog a rotor közvetlen hálózati kapcsolat nélkül?
IAP • ETE-028 • 28. hét
2
3 FÁZIS
állórész- tekercselés
INDUKCIÓ
áram keletkezik a rotorban
NYOMATÉK
a rotor forog

## Slide 3
A motor fő részei
Állórész, forgórész, légrés, csapágyak és hűtés.
IAP • ETE-028 • 28. hét
3
ÁLLÓRÉSZ
FORGÓRÉSZ
LÉGRÉS
CSAPÁGYAK
HŰTÉS
KAPOCSDOBOZ

## Slide 4
A forgó mágneses tér
A háromfázisú állórésztekercsek hozzák létre.
IAP • ETE-028 • 28. hét
4
L1
L2
L3
FORGÓ MÁGNESES TÉR

## Slide 5
Kalickás forgórész
Egyszerű, robusztus és kevés karbantartást igényel.
IAP • ETE-028 • 28. hét
5
vezetőrudak + rövidrezáró gyűrűk

## Slide 6
Működési lánc
A forrásanyag elméleti összefoglalója.
IAP • ETE-028 • 28. hét
6
3 FÁZISÚ ÁRAM
FORGÓ MÁGNESES TÉR
INDUKÁLT ROTORÁRAM
ELEKTROMÁGNESES NYOMATÉK

## Slide 7
MIÉRT ASZINKRON?
n MOTOR < n SZINKRON
A fordulatszám-különbség nélkül nincs indukciós működés.
Ez készíti elő a 29. hét SZLIP témáját.

## Slide 8
Szinkron fordulatszám
50 Hz-es, 4 pólusú motor példája.
IAP • ETE-028 • 28. hét
8
n = 120 · f / p
120 × 50 / 4
= 1500 1/min
névleges példa: 1450 1/min

## Slide 9
Ipari alkalmazások
Az aszinkron motor tipikus feladatai.
IAP • ETE-028 • 28. hét
9
SZIVATTYÚ
VENTILÁTOR
KOMPRESSZOR
SZÁLLÍTÓSZALAG
GÉPSZERSZÁM

## Slide 10
Mérőlabor
Motorazonosítás, adattábla, áram és fordulatszám.
IAP • ETE-028 • 28. hét
10
1
SZEMREVÉTELEZÉS
2
ADATTÁBLA
3
ÜRESJÁRÁSI ÁRAM
4
FORDULATSZÁM

## Slide 11
Gyakori mérési hibák
Négy tipikus hiba.
IAP • ETE-028 • 28. hét
11
!
HIBÁS ADATTÁBLA- LEOLVASÁS
!
ROSSZ MÉRÉSI TARTOMÁNY
!
LAKATFOGÓ HIBÁS HASZNÁLATA
!
HIBÁS FORDULAT- SZÁMMÉRÉS

## Slide 12
MŰHELYTITOK
KALICKÁS ASZINKRON MOTOR
egyszerű • megbízható • kevés karbantartás
Ezért ennyire elterjedt az iparban.

## Slide 13
Mesterfeladat
Robbantott vázlat és mérnöki indoklás.
IAP • ETE-028 • 28. hét
13
ROBBANTOTT VÁZLAT
Nevezd meg a fő részeket.
MÉRNÖKI KIHÍVÁS
Miért lett ez az ipar alapmotorja?

## Slide 14
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-028 • 28. hét
14
1. Mi az állórész feladata?
2. Mi a kalickás forgórész?
3. Mi hozza létre a forgó mágneses teret?
4. Miért aszinkron a motor?
5. Hol alkalmazzák?

## Slide 15
KÖVETKEZŐ HÉT
29. HÉT
SZLIP ÉS NYOMATÉKKÉPZŐDÉS AZ ASZINKRON MOTORBAN