## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-029
SZLIP ÉS NYOMATÉKKÉPZŐDÉS
aszinkron motor • fordulatszám-különbség • nyomaték
nₛ
>
n

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért nem érheti el a rotor a szinkron fordulatszámot?
IAP • ETE-029 • 29. hét
2
HA n = nₛ
nincs relatív fordulatszám-különbség
KÖVETKEZMÉNY
nincs indukált áram → nincs nyomaték

## Slide 3
Mi a szlip?
A szinkron és tényleges fordulatszám különbségének aránya.
IAP • ETE-029 • 29. hét
3
s =
nₛ - n
nₛ
százalékban: s × 100%

## Slide 4
A három tanóra
A fogalomtól a jelleggörbéig.
IAP • ETE-029 • 29. hét
4
1. TANÓRA
nₛ és n összehasonlítása
2. TANÓRA
szlip számítása és jelentése
3. TANÓRA
nyomaték-szlip kapcsolat

## Slide 5
Miért kell a szlip?
A működés feltétele maga a fordulatszám-különbség.
IAP • ETE-029 • 29. hét
5
FORGÓ TÉR nₛ
FORDULATSZÁM- KÜLÖNBSÉG
INDUKÁLT ROTORÁRAM
ELEKTROMÁGNESES NYOMATÉK

## Slide 6
Terhelés és szlip
A feltöltött anyag megfigyelése.
IAP • ETE-029 • 29. hét
6
TERHELÉS ↑
a rotor jobban lemarad
→
SZLIP ↑
nₛ - n növekszik
→
NYOMATÉK
szükséges értékre nő

## Slide 7
SZÁMÍTÁSI PÉLDA
nₛ = 1500 1/min
n = 1455 1/min
s = (1500 - 1455) / 1500
s = 0,03 = 3%

## Slide 8
Nyomaték-szlip jelleggörbe
A mesterfeladat vizuális előkészítése.
IAP • ETE-029 • 29. hét
8
M
s
jelleggörbe

## Slide 9
Három üzemi állapot
Indítás • üresjárás • névleges terhelés.
IAP • ETE-029 • 29. hét
9
INDÍTÁS
n = 0 szlip nagy
ÜRESJÁRÁS
n közel nₛ szlip kicsi
NÉVLEGES TERHELÉS
n < nₛ szükséges szlip

## Slide 10
Mérőlabor
Három terhelési állapotban számítsuk ki a szlipet.
IAP • ETE-029 • 29. hét
10
1
NÉVLEGES ADAT
2
FORDULATSZÁM MÉRÉS
3
SZLIP SZÁMÍTÁS
4
ÖSSZEHASONLÍTÁS

## Slide 11
Gyakori mérési hibák
A forrásanyag három tipikus hibája.
IAP • ETE-029 • 29. hét
11
!
ROSSZ FORDULATSZÁMMÉRÉS
!
HIBÁS ADATTÁBLA-ADAT
!
TERHELÉS FIGYELMEN KÍVÜL

## Slide 12
MŰHELYTITOK
HA s = 0
nincs indukált rotoráram
→ nincs elektromágneses nyomaték

## Slide 13
Mesterfeladat és kihívás
A szlip ne csak képlet legyen.
IAP • ETE-029 • 29. hét
13
MESTERFELADAT
Készíts nyomaték-szlip grafikont.
MÉRNÖKI KIHÍVÁS
Magyarázd az indítás, üresjárás és terhelés szlipjét.

## Slide 14
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-029 • 29. hét
14
1. Mi a szlip?
2. Hogyan számítható?
3. Miért szükséges?
4. Hogyan változik terhelésre?
5. Mit jelent a szinkron fordulatszám?

## Slide 15
KÖVETKEZŐ HÉT
30. HÉT
AZ ASZINKRON MOTOR INDÍTÁSI MÓDJAI