## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-030
ASZINKRON MOTOR INDÍTÁSI MÓDOK
DOL • csillag–háromszög • lágyindító • frekvenciaváltó
M 3~

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért nem indítunk minden nagy motort közvetlenül?
IAP • ETE-030 • 30. hét
2
NAGY INDÍTÁSI ÁRAM
a hálózatot jelentősen terheli
MECHANIKAI LÖKÉS
a hajtást és a gépet terheli

## Slide 3
Négy indítási mód
A hét fő összehasonlítása.
IAP • ETE-030 • 30. hét
3
DOL
közvetlen hálózati indítás
Y–Δ
csillag–háromszög
LÁGYINDÍTÓ
elektronikus felfutás
FREKVENCIAVÁLTÓ
szabályozott frekvencia

## Slide 4
DOL – közvetlen indítás
Egyszerű megoldás, nagy indítási árammal.
IAP • ETE-030 • 30. hét
4
ELŐNY
egyszerű kapcsolás
INDÍTÁSI ÁRAM
a példában 6 × In
KÖVETKEZMÉNY
nagyobb hálózati igénybevétel

## Slide 5
Csillag–háromszög indítás
Kapcsolási sorrend és alkalmazási feltétel.
IAP • ETE-030 • 30. hét
5
1. CSILLAG
indítás
2. ÁTKAPCSOLÁS
megfelelő időzítéssel
3. HÁROMSZÖG
üzemi állapot
Csak olyan motornál, amely üzemben Δ kapcsolásban működik.

## Slide 6
Lágyindító
Elektronikus megoldás az indítás kíméletesebbé tételére.
IAP • ETE-030 • 30. hét
6
0%
100%
fokozatos felfutás
csökkentett indítási áram • kisebb mechanikai igénybevétel

## Slide 7
FREKVENCIAVÁLTÓS INDÍTÁS
f + U
szabályozottan változik
→ korszerű elektronikus indítás

## Slide 8
Mitől függ a választás?
A forrásanyag három döntési szempontja.
IAP • ETE-030 • 30. hét
8
MOTOR TELJESÍTMÉNYE
TERHELÉS JELLEGE
HÁLÓZAT TERHELHETŐSÉGE

## Slide 9
Számítási példa
DOL indítás: hatszoros névleges áram.
IAP • ETE-030 • 30. hét
9
Iₙ = 18 A
Iind ≈ 6 × Iₙ
6 × 18 A = 108 A

## Slide 10
Mérőlabor
Indítási áram és indítási idő összehasonlítása.
IAP • ETE-030 • 30. hét
10
DOL
Iind = ? tind = ?
Y–Δ
Iind = ? tind = ?
LÁGYINDÍTÓ / VFD
Iind = ? tind = ?

## Slide 11
Gyakori mérési hibák
Négy tipikus hiba a forrásanyagból.
IAP • ETE-030 • 30. hét
11
!
ROSSZ ÁRAMMÉRÉSI TARTOMÁNY
!
HIBÁS KAPCSOLÁSI SORREND
!
ADATTÁBLA FIGYELMEN KÍVÜL
!
HIBÁS Y–Δ IDŐZÍTÉS

## Slide 12
A JÓ INDÍTÁS
INDÍTÁSI ÁRAM ↓
MECHANIKAI IGÉNYBEVÉTEL ↓
ÜZEMBIZTONSÁG ↑

## Slide 13
Mesterfeladat és kihívás
Összehasonlítás és ipari döntés.
IAP • ETE-030 • 30. hét
13
MESTERFELADAT
DOL • Y–Δ • lágyindító • VFD előnyök / hátrányok
MÉRNÖKI KIHÍVÁS
22 kW-os szivattyúmotor: válassz indítási módot és indokold.

## Slide 14
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-030 • 30. hét
14
1. Mi a DOL indítás?
2. Mikor alkalmazható a csillag–háromszög?
3. Mi a lágyindító előnye?
4. Mire jó a frekvenciaváltó?
5. Miért fontos az indítási áram csökkentése?

## Slide 15
KÖVETKEZŐ HÉT
31. HÉT
AZ ASZINKRON MOTOR JELLEGGÖRBÉI ÉS ÜZEMI JELLEMZŐI