## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-032
FREKVENCIAVÁLTÓS HAJTÁSOK ALAPJAI
egyenirányító • DC kör • inverter • U/f
AC → DC → AC

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Hogyan szabályozható fokozatmentesen egy AC motor fordulatszáma?
IAP • ETE-032 • 32. hét
2
FREKVENCIA
a motor szinkron fordulatszámát meghatározza
FREKVENCIAVÁLTÓ
szabályozható f és U értéket állít elő

## Slide 3
A frekvenciaváltó blokkvázlata
A három fő teljesítményáramköri egység.
IAP • ETE-032 • 32. hét
3
HÁLÓZAT AC
EGYENIRÁNYÍTÓ
DC KÖZBENSŐ KÖR
INVERTER
MOTOR 3~

## Slide 4
1. Egyenirányító
A hálózati váltakozó feszültségből egyenfeszültség készül.
IAP • ETE-032 • 32. hét
4
~ AC
→
EGYEN- IRÁNYÍTÓ
→
⎓ DC

## Slide 5
2. DC közbenső kör
A frekvenciaváltó belső egyenfeszültségű energiatároló szakasza.
IAP • ETE-032 • 32. hét
5
DC KÖZBENSŐ KÖR
egyenfeszültség
•
energiatárolás

## Slide 6
3. Inverter
A DC körből szabályozható frekvenciájú AC kimenet készül.
IAP • ETE-032 • 32. hét
6
DC
→
INVERTER
→
3~ AC f = változó

## Slide 7
U/f SZABÁLYOZÁS
f ↓ → U ↓
f ↑ → U ↑
A feszültség és frekvencia együtt változik.

## Slide 8
Frekvencia és fordulatszám
A forrásanyag számítási példája.
IAP • ETE-032 • 32. hét
8
nₛ = 120 · f / p
4 pólus • 25 Hz
120 × 25 / 4
= 750 1/min

## Slide 9
Paraméterezés alapjai
A 3. tanóra gyakorlati fókusza.
IAP • ETE-032 • 32. hét
9
MOTORADATOK
névleges U • I f • teljesítmény
INDÍTÁS / LEÁLLÍTÁS
vezérlési parancsok
RÁMPÁK
gyorsítási és lassítási idő

## Slide 10
Mérőlabor
20 Hz • 35 Hz • 50 Hz
IAP • ETE-032 • 32. hét
10
20 Hz
n = ? I = ?
35 Hz
n = ? I = ?
50 Hz
n = ? I = ?
Készíts fordulatszám–frekvencia diagramot!

## Slide 11
Gyakori mérési hibák
Négy tipikus beállítási hiba.
IAP • ETE-032 • 32. hét
11
!
HIBÁS MOTOR- PARAMÉTEREK
!
ROSSZ NÉVLEGES FESZÜLTSÉG
!
TÉVES FORGÁSIRÁNY
!
HIBÁS GYORSÍTÁSI / LASSÍTÁSI IDŐ

## Slide 12
Ipari alkalmazások
Hol találkozunk frekvenciaváltós hajtással?
IAP • ETE-032 • 32. hét
12
SZIVATTYÚ
VENTILÁTOR
FELVONÓ
SZÁLLÍTÓSZALAG
KEVERŐ
CNC GÉP

## Slide 13
MŰHELYTITOK
A FREKVENCIAVÁLTÓ
nem csak fordulatszámot szabályoz
motorvédelmi funkciókat is tartalmazhat

## Slide 14
Mesterfeladat és kihívás
Blokkvázlat + ipari választás.
IAP • ETE-032 • 32. hét
14
MESTERFELADAT
Készíts blokkvázlatot a frekvenciaváltóról.
MÉRNÖKI KIHÍVÁS
Válassz frekvenciaváltót egy 7,5 kW-os szivattyúhoz.

## Slide 15
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-032 • 32. hét
15
1. Mi a frekvenciaváltó feladata?
2. Mi az inverter?
3. Mit jelent az U/f szabályozás?
4. Hogyan változik a fordulatszám a frekvenciával?
5. Hol alkalmaznak frekvenciaváltót?

## Slide 16
KÖVETKEZŐ HÉT
33. HÉT
FREKVENCIAVÁLTÓK PARAMÉTEREZÉSE ÉS GYAKORLATI ÜZEMBE HELYEZÉSE