## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-033
FREKVENCIAVÁLTÓK PARAMÉTEREZÉSE
motoradatok • rámpák • védelem • próbaüzem
P → RUN

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért nem elegendő csupán bekötni a frekvenciaváltót?
IAP • ETE-033 • 33. hét
2
BEKÖTÉS
csak a hardveres kapcsolatot teremti meg
PARAMÉTEREZÉS
a hajtást a motorhoz és feladathoz igazítja

## Slide 3
Az üzembe helyezés öt lépése
A forrásanyag heti céljai folyamatként.
IAP • ETE-033 • 33. hét
3
1
MOTOR- ADATOK
2
RÁMPA- IDŐK
3
FREKVENCIA- HATÁROK
4
FORGÁS- IRÁNY
5
PRÓBA- ÜZEM

## Slide 4
Motoradatok bevitele
A motor adattáblája a paraméterezés kiindulópontja.
IAP • ETE-033 • 33. hét
4
Uₙ
névleges feszültség
Iₙ
névleges áram
Pₙ
teljesítmény
fₙ
névleges frekvencia

## Slide 5
Gyorsítási és lassítási rámpa
A motor nem egyik pillanatról a másikra jut a kívánt frekvenciára.
IAP • ETE-033 • 33. hét
5
gyorsítás
üzem
lassítás

## Slide 6
Minimális és maximális frekvencia
Az üzemi tartomány határainak beállítása.
IAP • ETE-033 • 33. hét
6
fmin
fmax
engedélyezett üzemi tartomány

## Slide 7
FORGÁSIRÁNY ELLENŐRZÉSE
RUN
→
M 3~
↻ / ↺
A helyes irányt próbaüzemben ellenőrizni kell.

## Slide 8
Próbaüzem és hibakódok
A 3. tanóra gyakorlati fókusza.
IAP • ETE-033 • 33. hét
8
PRÓBAÜZEM
indítás és működésellenőrzés
HIBAKÓD
a hajtás jelzése
HIBAKERESÉS
ok feltárása és javítás

## Slide 9
Számítási példa
Gyorsítási idő: 10 s
IAP • ETE-033 • 33. hét
9
0 Hz
10 s
50 Hz
0 → 50 Hz = 10 másodperc

## Slide 10
Mérőlabor
Paraméterezés → indítás → ellenőrzés → próbaüzem
IAP • ETE-033 • 33. hét
10
1
MOTORADAT
2
RÁMPA
3
FORGÁSIRÁNY
4
PRÓBAÜZEM

## Slide 11
Gyakori paraméterezési hibák
A forrásanyag négy tipikus hibája.
IAP • ETE-033 • 33. hét
11
!
HIBÁS MOTORÁRAM
!
ROSSZ NÉVLEGES FREKVENCIA
!
TÚL RÖVID GYORSÍTÁSI IDŐ
!
FORGÁSIRÁNY FIGYELMEN KÍVÜL

## Slide 12
MŰHELYTITOK
A LEGTÖBB ÜZEMBE HELYEZÉSI HIBA
nem hardverhiba
hanem hibás paraméterezési probléma

## Slide 13
Üzembe helyezési ellenőrzőlista
A mesterfeladat mintája.
IAP • ETE-033 • 33. hét
13
✓
Motor adattábla adatai
✓
Gyorsítási / lassítási idő
✓
Min. / max. frekvencia
✓
Forgásirány
✓
Védelmi paraméterek
✓
Próbaüzem és hibakód

## Slide 14
Mérnöki kihívás
4 kW-os motor frekvenciaváltójának paraméterezése.
IAP • ETE-033 • 33. hét
14
ADATTÁBLA
Uₙ • Iₙ • Pₙ • fₙ adatok leolvasása
PARAMÉTEREZÉS
értékek bevitele és biztonságos próbaüzem

## Slide 15
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-033 • 33. hét
15
1. Mely adatokat kell beállítani?
2. Mire szolgál a gyorsítási rámpa?
3. Miért fontos a motoráram?
4. Hogyan ellenőrizhető a forgásirány?
5. Mit jelezhet egy hibakód?

## Slide 16
KÖVETKEZŐ HÉT
34. HÉT
FREKVENCIAVÁLTÓK IPARI ALKALMAZÁSAI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG