## Slide 1
IAP
11. évfolyam • Elektrotechnika • ETE-035
FREKVENCIAVÁLTÓK HIBAKERESÉSE
hibakód • mérés • diagnosztika • karbantartás
FAULT ! RESET

## Slide 2
A világ nagy kérdése
Miért áll le a frekvenciaváltó akkor is, ha a motor hibátlan?
IAP • ETE-035 • 35. hét
2
HAJTÁSRENDSZER
tápellátás • inverter kábelezés • motor
HIBAKERESÉS
nem csak a motort kell vizsgálni

## Slide 3
A hét öt kulcsterülete
A feltöltött anyag heti céljai.
IAP • ETE-035 • 35. hét
3
HIBAKÓD
TÚLÁRAM
TÚLFESZ.
TÚLMELEGEDÉS
KARBANTARTÁS

## Slide 4
ELSŐ LÉPÉS
BIZTONSÁGOS
FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS
A hibakeresés innen indul.

## Slide 5
Hibakód + mérés
A hibakód önmagában nem mindig elegendő.
IAP • ETE-035 • 35. hét
5
1. HIBAKÓD
leolvasás és értelmezés
2. MÉRÉS
táp • motor csatlakozások
3. OK
a mérések igazolják

## Slide 6
Túláram és túlfeszültség
Két tipikus hajtáshiba.
IAP • ETE-035 • 35. hét
6
TÚLÁRAM
I túl nagy → hibajelzés / leállás
TÚLFESZÜLTSÉG
U túl nagy → védelem működik

## Slide 7
Túlmelegedés
A hűtés állapota kulcskérdés.
IAP • ETE-035 • 35. hét
7
POR
eltömődött hűtőborda
+
VENTILÁTOR
rossz légáramlás
→
HŐ
hiba

## Slide 8
Hibakeresési folyamat
A tápellátástól a motorig.
IAP • ETE-035 • 35. hét
8
HIBAKÓD
TÁP
CSATLAKOZÁS
MOTOR
PRÓBAÜZEM

## Slide 9
Mérőlabor
Hibakeresési jegyzőkönyv egy szimulált hibáról.
IAP • ETE-035 • 35. hét
9
1
HIBAKÓD
2
TÁPFESZÜLTSÉG
3
MOTORCSATLAKOZÁS
4
PRÓBAÜZEM

## Slide 10
Mérőeszközök
A forrásanyagban megadott eszközök.
IAP • ETE-035 • 35. hét
10
MULTIMÉTER
villamos mérések
SZIGETELÉS- VIZSGÁLÓ
szigetelés ellenőrzése
DOKUMENTÁCIÓ
hibakód és paraméteradat

## Slide 11
Számítási példa
15 A névleges áram • 18 A tényleges áram
IAP • ETE-035 • 35. hét
11
18 - 15 = 3 A
3 / 15 × 100
= 20% túlterhelés

## Slide 12
Gyakori hibakeresési hibák
Négy veszélyes vagy félrevezető gyakorlat.
IAP • ETE-035 • 35. hét
12
!
FESZÜLTSÉG ALATTI MÉRÉS VÉDELEM NÉLKÜL
!
HIBÁS MÉRÉSI TARTOMÁNY
!
HIBAKÓD FÉLREÉRTELMEZÉSE
!
DOKUMENTÁCIÓ FIGYELMEN KÍVÜL

## Slide 13
Megelőző karbantartás
A váratlan leállásokat előre kell megelőzni.
IAP • ETE-035 • 35. hét
13
✓
HŰTÉS
✓
VENTILÁTOR
✓
CSATLAKOZÁS
✓
KÖRNYEZET

## Slide 14
MŰHELYTITOK
POR + HŰTÉS = KRITIKUS PONT
Az eltömődött hűtőborda és ventilátor
gyakori meghibásodási ok.

## Slide 15
Mesterfeladat és mérnöki kihívás
Hibakeresés + megelőző karbantartás.
IAP • ETE-035 • 35. hét
15
MESTERFELADAT
Készíts folyamatábrát a tápellátástól a motorig.
MÉRNÖKI KIHÍVÁS
Készíts éves megelőző karbantartási tervet.

## Slide 16
Önellenőrzés
Öt kérdés a feltöltött anyagból.
IAP • ETE-035 • 35. hét
16
1. Mi az első lépés hibakereséskor?
2. Mit jelezhet a túláram?
3. Miért fontos a hűtés?
4. Mikor kell dokumentációt használni?
5. Mi a megelőző karbantartás célja?

## Slide 17
KÖVETKEZŐ HÉT
36. HÉT
ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS ÉS KOMPLEX GYAKORLATI PROJEKT