## Slide 1
IAP
7. hét
CAD kezelőfelület és az első 2D rajz
koordináták • rajzolóparancsok • szerelőlemez
LINE
CIRCLE
RECTANGLE
TRIM

## Slide 2
A CAD munkakörnyezet
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
A CAD használata ugyanúgy készség, mint egy mérőműszer használata. Az első lépés a munkakörnyezet magabiztos kezelése.

## Slide 3
A felhasználói felület
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
• menüsor és gyorselérési eszköztár • rajzterület és koordinátarendszer • parancssor vagy keresőmező • rétegek kezelése • tulajdonságok panel • mentés és verziókezelés

## Slide 4
Alapvető rajzolóparancsok
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
Line - vonal Polyline - polivonal Circle - kör Rectangle - téglalap Offset - eltolás Trim - levágás Extend - meghosszabbítás Move / Copy - mozgatás / másolás

## Slide 5
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
Egy egyszerű szerelőlemez DIN-sínnel, négy rögzítőfurattal és kábelbevezetési nyílással jól megmutatja, hogyan készül villamos szerelési alkatrész CAD környezetben.

## Slide 6
A 200 × 150 mm-es alaplemez
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
1. Készíts 200 × 150 mm-es téglalapot. 2. Helyezz el négy Ø8 mm-es furatot a sarkok közelében. 3. Méretezd a rajzot. 4. Ellenőrizd a koordinátákat. 5. Mentsd el a megadott néven.

## Slide 7
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
Egy kapcsolószekrény szerelőlapján a furatok 5 mm-rel elcsúsztak a hibás koordináták miatt. Az alkatrészt újra kellett gyártani. A pontos méretezés és ellenőrzés megelőzi az ilyen hibákat.

## Slide 8
A CAD fejlődése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
A korai CAD rendszerek egyszerű 2D rajzokat kezeltek. A mai programok parametrikus modellezést, összeállításokat, szimulációkat és felhőalapú együttműködést is támogatnak.

## Slide 9
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
A pontos rajz nem a számítógép érdeme, hanem a tervező gondosságának eredménye. A CAD kezelőfelület és az alapvető rajzolóparancsok biztos használata alapvető műszaki készség.

## Slide 10
Amit ezen a héten összekapcsoltál
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
7. hét
✓ CAD kezelőfelület ✓ koordinátarendszer ✓ alapvető rajzolóparancsok ✓ pontos méretezés ✓ első szerelőlemez-rajz Következő hét: méretezés, rétegek és rajzsablonok.