## Slide 1
IAP
8. hét
CAD – Méretezés, rétegek és rajzsablonok
szabványosság • rétegek • dokumentáció • PDF
MÉRET
LAYER
SABLON
PDF

## Slide 2
Miért fontos a szabványos rajz?
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
Egy műszaki rajz csak akkor használható a gyártásban vagy szerelésben, ha egyértelmű, szabványos és megfelelően méretezett.

## Slide 3
A méretezés alapjai
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
• méretek megadása milliméterben • méretvonalak és segédvonalak • átmérő: Ø • sugár: R • furatok és furatkiosztások méretezése • olvasható, áttekinthető rajz

## Slide 4
Rétegek – Layers
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
A különböző rajzelemeket célszerű külön rétegekre helyezni. Kontúrok • méretek • középvonalak • feliratok Ez megkönnyíti a szerkesztést és a nyomtatást.

## Slide 5
Rajzsablonok
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
A szabványos rajzsablon tartalmazza: • keret • feliratmező • rajzszám • méretarány • készítő neve • dátum

## Slide 6
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
Készíts DIN-sín tartólemez rajzot. Használj külön réteget a kontúroknak, a méreteknek és a középvonalaknak, majd töltsd ki a feliratmezőt.

## Slide 7
Gyakorlati feladat
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
1. Rajzolj 250 × 180 mm-es szerelőlapot. 2. Helyezz el nyolc rögzítőfuratot. 3. Méretezd a furatkiosztást. 4. Használj külön rétegeket. 5. Mentsd el a rajzot PDF formátumban is.

## Slide 8
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
Egy kapcsolószekrény gyártásánál a méretek rossz rétegre kerültek, ezért a lézervágó program a méretvonalakat is kivágta. A helyes rétegkezelés megelőzi az ilyen hibákat.

## Slide 9
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
A szabványos méretezés és a tudatos rétegkezelés alapfeltétele a jól használható műszaki dokumentációnak.

## Slide 10
Amit ezen a héten összekapcsoltál
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
8. hét
✓ szabványos méretezés ✓ Ø és R jelölések ✓ rétegek tudatos használata ✓ rajzsablon és feliratmező ✓ PDF dokumentáció Következő hét: 3D modellezés alapjai – Extrude és Cut.