## Slide 1
IAP
9. hét
CAD – 3D modellezés alapjai
Sketch • Constraints • Extrude • Cut • Fillet
SKETCH
EXTRUDE
CUT
FILLET

## Slide 2
Miért 3D modell?
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
A korszerű iparban a gyártás alapja már nem a papírrajz, hanem a 3D modell. Ebből készülhet műhelyrajz, CNC program, 3D nyomtatási fájl és sok esetben digitális iker is.

## Slide 3
A 3D modellezés alapfogalmai
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
• Vázlat (Sketch) • Kényszerek (Constraints) • Parametrikus méretezés • Kihúzás (Extrude) • Forgatás (Revolve) • Kivágás (Extrude Cut) • Lekerekítés (Fillet) • Letörés (Chamfer)

## Slide 4
Parametrikus modellezés
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
Ha a modell egyik méretét módosítjuk, a teljes geometria automatikusan frissül. Ez gyorsítja a tervezést és csökkenti a hibalehetőséget.

## Slide 5
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
Egyszerű érzékelőtartó konzol vagy DIN-sínre szerelhető tartóelem modellezése. A feladatban vázlatot, kihúzást, furatkészítést és lekerekítést használunk.

## Slide 6
A 80 × 40 × 5 mm-es alaplemez
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
1. Készíts 80 × 40 mm-es vázlatot. 2. Húzd ki 5 mm vastagságra. 3. Készíts két Ø6 mm-es furatot. 4. Alakíts ki 30 mm magas függőleges tartólemezt. 5. Készíts izometrikus nézetet.

## Slide 7
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
Egy PLC-szekrény érzékelőtartójának 3D modelljén még gyártás előtt észrevették az ütközést a kábelcsatornával. A virtuális ellenőrzés miatt nem kellett újragyártani az alkatrészt.

## Slide 8
A 3D CAD fejlődése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
Az 1990-es évektől a parametrikus 3D CAD rendszerek alapjaiban változtatták meg a géptervezést. A modellek ma már közvetlenül kapcsolódnak szimulációs, CAM és PLM rendszerekhez.

## Slide 9
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
A 3D modellezés nem látványtervezés: a modell a gyártás és az ellenőrzés egyik legfontosabb digitális alapja.

## Slide 10
Amit ezen a héten összekapcsoltál
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
9. hét
✓ Sketch és kényszerek ✓ parametrikus méretezés ✓ Extrude és Cut ✓ Fillet és Chamfer ✓ első térbeli alkatrész ✓ izometrikus nézet Következő hét: motorfelfogató konzol és műhelyrajz.