## Slide 1
IAP
11. hét
CAD – Összeállítások (Assembly) alapjai
Part • Mate • kötőelemek • ütközésvizsgálat
PART
MATE
FIXED
CHECK

## Slide 2
Mi az Assembly?
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Az ipari termékek többsége több alkatrészből áll. Az Assembly környezetben az elemek virtuálisan összeépíthetők és működésük még gyártás előtt ellenőrizhető.

## Slide 3
Part és Assembly
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Part = önálló alkatrész Assembly = több alkatrészből felépített szerkezet Az összeállításban az alkatrészek helyzetét és mozgását kapcsolatok határozzák meg.

## Slide 4
Fixed és Floating
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Fixed: rögzített alkatrész, az összeállítás referenciaeleme. Floating: mozgó alkatrész, amelynek helyzetét a kapcsolatok (Mate) határozzák meg.

## Slide 5
A legfontosabb Mate kapcsolatok
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
• egybeeső • koncentrikus • párhuzamos • merőleges • távolság A megfelelő kapcsolatokkal pontosan meghatározható az alkatrészek helyzete.

## Slide 6
Szabványos kötőelemek
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Csavarok • anyák • alátétek A CAD könyvtárak szabványos kötőelemei gyorsítják az összeállítást és segítik a valós szerelhetőség ellenőrzését.

## Slide 7
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
DIN-sínre szerelhető érzékelőtartó összeállítása csavarokkal és anyákkal. Ellenőrizni kell az illeszkedést és azt is, marad-e elegendő hely a kábelek számára.

## Slide 8
Gyakorlati feladat
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Importáld a 10. héten elkészített motorfelfogató konzolt. Helyezz el csavarokat, alátéteket és anyákat, hozd létre a megfelelő Mate kapcsolatokat, majd futtass ütközésvizsgálatot.

## Slide 9
Interference Check
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Az ütközésvizsgálat megmutatja, ha két alkatrész fizikailag egymásba ér vagy valamely elem akadályozza a szerelést.

## Slide 10
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
Egy CAD összeállításban még gyártás előtt kiderült, hogy egy csavarfej akadályozza az érzékelő felszerelését. A virtuális ellenőrzés megakadályozta a hibás alkatrészek legyártását.

## Slide 11
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
A jól megtervezett összeállítás nemcsak működik, hanem könnyen szerelhető és karbantartható is.

## Slide 12
Következő hét
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
11. hét
12. hét: összeállítási rajzok, robbantott ábrák és darabjegyzék (BOM) készítése CAD rendszerben.