## Slide 1
IAP
12. hét
CAD – Összeállítási rajzok, robbantott ábrák és BOM
Balloon • Exploded View • BOM • dokumentáció
NÉZET
BALLOON
EXPLODE
BOM

## Slide 2
Miért kell összeállítási rajz?
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A gyártás és karbantartás során nem elegendő az alkatrészek 3D modellje. Olyan dokumentáció kell, amely megmutatja az alkatrészek sorrendjét, azonosítását és mennyiségét.

## Slide 3
Az összeállítási rajz elemei
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
• szabványos nézetek • pozíciószámok (Balloon) • metszetek és részletrajzok • méretezés csak indokolt esetben • kitöltött feliratmező

## Slide 4
Pozíciószámok – Balloon
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A pozíciószámok az összeállítás alkatrészeit azonosítják. A Balloon száma a darabjegyzék megfelelő sorára mutat, így gyorsan beazonosítható minden elem.

## Slide 5
Robbantott ábra – Exploded View
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A robbantott ábra megmutatja az alkatrészek egymáshoz viszonyított helyzetét és a szerelési sorrendet. Különösen hasznos szerelési és karbantartási dokumentációban.

## Slide 6
Darabjegyzék – BOM
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A BOM tartalmazhatja: • alkatrész nevét és azonosítóját • darabszámot • anyagot • megjegyzéseket • automatikus frissítést modellváltozáskor

## Slide 7
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
DIN-sínre szerelhető érzékelőtartó vagy motorfelfogató konzol összeállítási rajza. Helyezd el a pozíciószámokat, majd készíts automatikus darabjegyzéket.

## Slide 8
Gyakorlati feladat
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A korábban elkészített összeállításból: 1. készíts robbantott ábrát, 2. helyezz el Balloon jelöléseket, 3. illessz be BOM-ot, 4. exportáld PDF-be, 5. ellenőrizd az alkatrészlistát.

## Slide 9
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
Egy karbantartó csapat a robbantott ábra és a BOM segítségével percek alatt azonosította a cserélendő alkatrészt. A gép állásideje jelentősen csökkent.

## Slide 10
Intelligens dokumentáció
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A papíralapú alkatrészlistákat intelligens CAD-rendszerek váltották fel, amelyek modellmódosítás után automatikusan frissíthetik a dokumentációt.

## Slide 11
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
A jó dokumentáció nemcsak megmutatja, hogyan épül fel egy szerkezet, hanem megkönnyíti annak teljes életciklusát.

## Slide 12
Következő hét
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
12. hét
13. hét: CAD mini projekt – egy egyszerű villamos szerelvény teljes 3D modellje, összeállítása és dokumentációja.