## Slide 1
IAP
16. hét
Bevezetés a CAM rendszerek világába
CAD → CAM → szerszámpálya → G-kód → CNC
CAD
CAM
G-KÓD
CNC

## Slide 2
A hét célja
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
A CAM (Computer Aided Manufacturing) fogalmának, a CAD-CAM kapcsolatnak és a digitális gyártási folyamat fő lépéseinek megismerése.

## Slide 3
Mi az a CAM?
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
A CAM számítógéppel támogatott gyártás-előkészítő rendszer. A CAD modellből szerszámpályákat készít, majd létrehozza a CNC gép által végrehajtható programot.

## Slide 4
CAD és CAM kapcsolata
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
CAD: megtervezzük az alkatrészt. CAM: megtervezzük, hogyan gyártsa le a gép. A 3D modell így közvetlenül a digitális gyártási folyamat alapja lehet.

## Slide 5
A digitális gyártási lánc
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
1. Tervezés CAD-ben 2. 3D modell ellenőrzése 3. Megmunkálási műveletek meghatározása 4. Szerszámválasztás 5. Szerszámpálya generálása 6. CNC program - G-kód 7. Gyártás és minőségellenőrzés

## Slide 6
Megmunkálási műveletek
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
Fúrás • marás • kontúrmarás A CAM rendszerben a modell geometriája alapján választjuk ki a szükséges megmunkálási műveleteket és szerszámokat.

## Slide 7
Kapcsolódás a villamos szakmához
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
Kapcsolószekrény-szerelőlapok, kábelrögzítő lemezek és érzékelőtartók gyakran CNC gépeken készülnek. Fontos érteni, hogyan jut el a CAD terv a kész alkatrészig.

## Slide 8
Gyakorlati feladat
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
Vizsgálj meg egy egyszerű 3D modellt. Határozd meg, milyen műveletek szükségesek az elkészítéséhez: fúrás, marás vagy kontúrmarás.

## Slide 9
Valós ipari példa
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
Egy PLC-szekrény szerelőlapját CAD-ben tervezték meg, majd CAM rendszerrel készítették el a CNC marógép programját. A digitális folyamat gyorsabb gyártást és kisebb hibalehetőséget eredményezett.

## Slide 10
A CAM fejlődése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
A CAM rendszerek az 1970-es évektől fejlődtek együtt a CNC technológiával. Ma a CAD, CAM és PLM rendszerek egységes digitális gyártási környezetet alkothatnak.

## Slide 11
A hét kulcsfelismerése
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
A CAM a CAD természetes folytatása: összeköti a tervezést a gyártással.

## Slide 12
Következő hét
IAP • 11. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
16. hét
17. hét: CNC gépek felépítése és működése - marógépek, esztergák és megmunkáló központok.