## Slide 1
IAP
10. évfolyam • 19. hét
G-KÓD ÉS M-KÓD
CNC PROGRAMOZÁSI ALAPOK
A CAM tervtől a CNC gép végrehajtható utasításaiig
G00
G01
G02
M03
M30

## Slide 2
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
G-kód vagy M-kód?
G-KÓD
A gép mozgását és a megmunkálási műveleteket írja le.
M-KÓD
A gép kiegészítő funkcióit vezérli.

## Slide 3
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Fontos G-kódok
G00
gyorsjárat
G01
egyenes vonalú előtolás
G02
körinterpoláció →
G03
körinterpoláció ←
G17/18/19
munkasík
G90/G91
abszolút / növekményes

## Slide 4
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Fontos M-kódok
M03
orsó indítása
M05
orsó leállítása
M06
szerszámcsere
M08
hűtés BE
M09
hűtés KI
M30
program vége

## Slide 5
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Egyszerű CNC program
A forrásban szereplő mintaprogram
O1001 G90 G17 G21 T1 M06 S1500 M03 G00 X0 Y0 Z5 G01 Z-2 F150 G01 X50 Y0 G00 Z20 M05 M30
MIT FIGYELJ?
Programazonosító • programozási mód • munkasík • szerszámcsere • orsóindítás • gyorsjárat • előtolás • visszaállás • orsóleállítás • programvége

## Slide 6
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
A program logikája
BEÁLLÍTÁS
→
SZERSZÁMCSERE
→
ORSÓ INDUL
→
POZICIONÁLÁS
→
MEGMUNKÁLÁS
→
PROGRAMVÉGE

## Slide 7
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Kapcsolódás a villamos szakmához
ÜZEMBE HELYEZÉS
A CNC gép működésének megértését segíti a programutasítások ismerete.
PLC KARBANTARTÁS
A gép vezérlési és diagnosztikai folyamataihoz kapcsolódik.
HIBAKERESÉS
A G-kód alapjainak ismerete segít értelmezni a gép mozgását.

## Slide 8
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Valós ipari példa
Hibás G00 gyorsjárati parancs
VESZÉLY
A szerszám veszélyesen közel került a munkadarabhoz.
MEGELŐZÉS
A program szimulációja még a megmunkálás előtt feltárta a hibát.

## Slide 9
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Történelmi áttekintés
ISO 6983
SZABVÁNYOS ALAP
A G-kód szabványos formája az ISO 6983 szabványon alapul.
MA IS ALAPVETŐ
A modern vezérlők fejlettebb funkciói mellett a G- és M-kódok továbbra is a CNC programozás alapjai.

## Slide 10
IAP • 10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek
19. hét
Amit a 19. hétről tudnod kell
✓
A G-kódok mozgást és megmunkálási műveleteket írnak le.
✓
Az M-kódok kiegészítő gépfunkciókat vezérelnek.
✓
G00 gyorsjárat, G01 egyenes előtolás, G02/G03 körinterpoláció.
✓
M03/M05 orsóindítás és -leállítás, M06 szerszámcsere, M30 programvége.
✓
A program szimulációja fontos biztonsági ellenőrzés.
Következő hét: CNC-marás és CNC-esztergálás alapjai - technológiák és alkalmazások.