## Slide 1
IAP
10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek • GEP-027
HEGESZTÉSI HIBÁK
ÉS MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Hibafelismerés • okok • megelőzés • vizsgálatok
PÓRUS
REPEDÉS
UT
RT

## Slide 2
A fejezet céljai
Mit kell tudnunk a hét végére?
IAP • GEP-027 • 27. hét
1
Hegesztési hibák felismerése
2
Kialakulási okok megértése
3
Roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálatok
4
Minőségbiztosítás jelentősége

## Slide 3
Miért fontos?
A hiba nem csak esztétikai probléma.
IAP • GEP-027 • 27. hét
TEHERBÍRÁS
A hibák csökkentik a szerkezet teherbírását.
ÉLETTARTAM
A hibák rövidíthetik a szerkezet élettartamát.
MEGELŐZÉS
Az időben felismert hiba költséget és balesetet előzhet meg.

## Slide 4
Történeti áttekintés
A szemrevételezéstől a digitális képfeldolgozásig.
IAP • GEP-027 • 27. hét
KEZDETBEN
Szemrevételezés
20. SZÁZAD
Röntgenvizsgálat
KÉSŐBB
Ultrahang, MT, PT
NAPJAINK
Digitális képfeldolgozás + MI

## Slide 5
Az 5 leggyakoribb hiba
A forrásban szereplő hibák
IAP • GEP-027 • 27. hét
1
PÓRUSOK
2
ZÁRVÁNY
3
BEOLVADÁSI HIBA
4
REPEDÉS
5
ALÁMETSZÉS

## Slide 6
Hiba → ok → megelőzés
IAP • GEP-027 • 27. hét
PÓRUSOK
Ok: szennyezett felület, nedvesség Megelőzés: tisztítás, megfelelő védőgáz
ZÁRVÁNY
Ok: salak bent marad Megelőzés: rétegek tisztítása
BEOLVADÁSI HIBA
Ok: kis hőbevitel Megelőzés: megfelelő áramerősség

## Slide 7
Repedés és alámetszés
IAP • GEP-027 • 27. hét
REPEDÉS
Ok: nagy feszültség, hidrogén Megelőzés: előmelegítés, megfelelő technológia
ALÁMETSZÉS
Ok: túl nagy áram vagy rossz technika Megelőzés: helyes paraméterek

## Slide 8
Roncsolásmentes vizsgálatok
VT • MT • PT • UT • RT
IAP • GEP-027 • 27. hét
VT
Szemrevételezés
MT
Mágneses poros
PT
Folyadékbehatolásos
UT
Ultrahangos
RT
Röntgen

## Slide 9
Ipari példa
Nyomástartó edények és csővezetékek
IAP • GEP-027 • 27. hét
UT
Gyakran ultrahangos vizsgálattal ellenőrzik a varratokat.
RT
Gyakran röntgenes vizsgálattal is ellenőrzik, mert a kis hiba is súlyos következménnyel járhat.

## Slide 10
Műhelytitok
A tapasztalat is fontos visszajelzés.
IAP • GEP-027 • 27. hét
VARRATALAK + ÍVHANG
A tapasztalt hegesztő folyamatosan figyeli a varrat alakját és hangját.

## Slide 11
Laborfeladat
Vizsgálj meg különböző hegesztett mintadarabokat!
IAP • GEP-027 • 27. hét
1
VIZSGÁLD
2
AZONOSÍTS 3 HIBÁT
3
KERESD AZ OKOT
4
JAVASOLJ MEGELŐZÉST

## Slide 12
Biztonság
A minőségellenőrzésnél is kötelező.
IAP • GEP-027 • 27. hét
RÖNTGENVIZSGÁLAT
Különösen fontos a munkavédelmi előírások betartása.
EMELŐBERENDEZÉSEK
Közelükben szintén fokozott körültekintés szükséges.

## Slide 13
Önellenőrzés
IAP • GEP-027 • 27. hét
1
Miért veszélyes a repedés?
2
Mikor alkalmaznak ultrahangos vizsgálatot?
3
Mi a különbség a roncsolásos és roncsolásmentes vizsgálat között?
4
Hogyan előzhető meg a pórusosodás?
5
Melyik hibát okozhatja a túl nagy hegesztőáram?

## Slide 14
Kapcsolódó Moodle kérdésbank
IAP • GEP-027 • 27. hét
Q01-Q10
Feleletválasztós
Q11-Q15
Igaz/Hamis
Q16-Q20
Párosítás
Q21-Q25
Képfelismerés
Q26-Q28
Kifejtős