## Slide 1
IAP
10. évfolyam • Gépészeti alapismeretek • GEP-031
HEGESZTÉSI DEFORMÁCIÓK
ÉS VETEMEDÉS
Hőhatás • zsugorodás • befogás • hegesztési sorrend
SZÖG
HOSSZANTI
HULLÁMOSODÁS
CSAVARODÁS

## Slide 2
A fejezet céljai
IAP • GEP-031 • 31. hét
1
Deformációk okai
2
Vetemedési típusok
3
Megelőzési módszerek
4
Technológiai sorrend

## Slide 3
Mi okozza a vetemedést?
Helyi felmelegedés + lehűlés → belső feszültségek
IAP • GEP-031 • 31. hét
HŐHATÁS
A hegesztés helyileg felmelegíti az anyagot.
KÖVETKEZMÉNY
Belső feszültség, vetemedés, alakváltozás vagy akár repedés.

## Slide 4
Az 5 leggyakoribb deformáció
IAP • GEP-031 • 31. hét
1
SZÖGVETEMEDÉS
2
HOSSZANTI ZSUGORODÁS
3
KERESZTIRÁNYÚ ZSUGORODÁS
4
HULLÁMOSODÁS
5
CSAVARODÁS

## Slide 5
Deformáció → megelőzés
IAP • GEP-031 • 31. hét
SZÖGVETEMEDÉS
Szimmetrikus varrat + megfelelő befogás
HOSSZANTI ZSUGORODÁS
Hegesztési sorrend optimalizálása
KERESZTIRÁNYÚ ZSUGORODÁS
Kisebb hőbevitel
HULLÁMOSODÁS
Pontozás + merevítés
CSAVARODÁS
Megfelelő készülékezés

## Slide 6
A vetemedés csökkentésének 6 módszere
IAP • GEP-031 • 31. hét
1
Helyes hegesztési sorrend
2
Szimmetrikus varratkészítés
3
Ponthegesztés és előrögzítés
4
Befogó készülékek
5
Optimális hőbevitel
6
Szükség esetén előmelegítés

## Slide 7
Ipari példa
Hajógyártás és nagyméretű acélszerkezetek
IAP • GEP-031 • 31. hét
A HEGESZTÉSI SORREND MÁR A TERVEZÉSKOR ELDŐL
Cél: a vetemedés minimalizálása a gyártás teljes folyamatában.

## Slide 8
Műhelytitok
Nem mindig a legrövidebb út a legjobb.
IAP • GEP-031 • 31. hét
VÁLTOTT IRÁNY
A tapasztalt hegesztő gyakran váltott irányban dolgozik.
EGYENLETESEBB HŐHATÁS
Így a hőhatások egyenletesebben oszolhatnak el.

## Slide 9
Laborfeladat
Két próbadarab összehasonlítása
IAP • GEP-031 • 31. hét
1
VETEMEDÉS MÉRÉSE
2
TÍPUS FELISMERÉSE
3
OK KERESÉSE
4
TECHNOLÓGIAI JAVASLAT

## Slide 10
Biztonság
IAP • GEP-031 • 31. hét
NE IGAZÍTSD ERŐSZAKKAL!
Előbb a vetemedést kiváltó okot kell feltárni és megszüntetni.

## Slide 11
Önellenőrzés
IAP • GEP-031 • 31. hét
1
Mi okozza a vetemedést?
2
Mi a különbség a hosszanti és keresztirányú zsugorodás között?
3
Hogyan segít a megfelelő hegesztési sorrend?
4
Mikor alkalmaznak befogó készülékeket?
5
Miért fontos a hőbevitel szabályozása?