## Slide 1
1. HÉT • 5 × 45 PERC
Miért van szükség PLC-re?
A programozható ipari vezérlés alapgondolata
A hét célja: felismerni • megérteni • azonosítani • bekötni
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 2
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
A PLC jelet olvas, dönt és kimenetet vezérel
02
ÉRZÉKELŐK
ÉS BEMENETEK
PLC
PROGRAMLOGIKA
BEAVATKOZÓK
ÉS KIMENETEK
kiindulás: a gép állapota
eredmény: irányított működés
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 3
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
Az autóipar gyors átállása hívta életre a PLC-t
03
AUTÓIPARI IGÉNY
gyors átállás
új modellekre
RELÉS VEZÉRLÉS
sok vezeték,
nehéz módosítás
ELSŐ PLC-K
programozható
vezérlési logika
MAI ÖRÖKSÉG
rugalmas és jól
karbantartható gépek
A gyártósort így nem kellett minden modellváltáskor teljesen újrakábelezni.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 4
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
Az automatizálás növeli a teljesítményt és a biztonságot
04
GYORS → PONTOS → BIZTONSÁGOS
gyorsabb és
egyenletesebb termelés
állandóbb minőség,
kevesebb emberi hiba
biztonságosabb
felügyelet és működés
A vezérlés feladata nem csupán a működtetés, hanem a kiszámítható működés.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 5
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
A PLC programmal, a relés vezérlés vezetékkel módosul
05
RELÉS VEZÉRLÉS
PLC-S VEZÉRLÉS
Vezetékezés
sok relé és sok összekötő vezeték
kevesebb külső vezetékezés
Módosítás
átkötés és rajzmódosítás
a program átírása
Hibakeresés
kapcsolatonként kell követni
az állapotok megfigyelhetők
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 6
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
A PLC működése négy lépésben ismétlődik
06
BEOLVAS → DÖNT → KAPCSOL → ÚJRA
1. az érzékelők
jeleit beolvassa
2. a programlogikát
végrehajtja
3. frissíti a kimeneteket
4. újrakezdi a ciklust
Ezt az ismétlődő folyamatot nevezzük scan cycle-nak.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 7
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
A scan cycle folyamatosan újraindul
07
1 = bemenet • 2 = program • 3 = kimenet • majd újra 1
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 8
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
A PLC minden részegysége külön feladatot végez
08
FŐ RÉSZEGYSÉG
FELADATA A VEZÉRLÉSBEN
Feldolgozás
CPU + memória
program futtatása és adatok tárolása
Jelkapcsolat
digitális be- és kimenetek
érzékelők és beavatkozók csatlakoztatása
Kapcsolat
kommunikációs portok
programozás és adatcsere
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 9
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
Az első PLC-labort öt ellenőrzött lépésben végezzük
09
1
Biztonság
táp kikapcsolva,
kapcsolás ellenőrizve
2
Azonosítás
Eaton easy, LG és Omron csatlakozói
3
Bemenet
nyomógomb
bekötése
4
Kimenet
jelzőlámpa
bekötése
5
Próba
bekapcsolás és
működésellenőrzés
Feszültség alá helyezni csak oktatói ellenőrzés és engedély után szabad.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 10
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
A PLC a lifttől a szivattyútelepig mindenütt dolgozik
10
Lift
ajtók, emeletválasztás és biztonsági feltételek
Autómosó
programozott lépések és érzékelők
Csomagolás
darabszám, sorrend és gépmozgások
Kazánház
hőmérséklet, szivattyúk és riasztás
Szivattyútelep
szintfigyelés és váltott üzem
Közös bennük: jeleket fogadnak, logikai döntést hoznak és kimenetet vezérelnek.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 11
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
Öt tanóra: az ipari ötlettől az első bekötésig
11
1. óra
Automatizálás
célok és ipari példák
2. óra
PLC és relé
előnyök és scan cycle
3. óra
Eszközök
Eaton easy, LG és Omron
4. óra
Bekötés
nyomógomb és jelzőlámpa
5. óra
Próba
működés és hibakeresés
A tanuló az elméleti jelútból működő, ellenőrizhető alapkapcsolást készít.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra

## Slide 12
PLC ALAPISMERETEK • 12. ÉVFOLYAM
Az első héten a PLC ipari szerepét tesszük érthetővé
12
ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK
• Mit jelent a PLC rövidítés?
• Mi az automatizálás négy célja?
• Mi a scan cycle négy lépése?
• Nevezz meg öt PLC-alkalmazást!
• Miért egyszerűbb a PLC módosítása?
A hét öt eredménye
• a PLC ipari szerepének felismerése
• relés és PLC-s vezérlés összevetése
• a fő részek azonosítása
• a scan cycle értelmezése
• biztonságos alapbekötés
Következő hét: A PLC felépítése és működése részletesebben.
Notes: [Sources]
- A felhasználó által feltöltött: 1._Miért van szükség asPLC-re(2).docx
- Vizuális sablon: 36_IAP_Zaroprojekt_analog_rendszer_tervezese_36_het.pptx
- Témakör: PLC szerepe, scan cycle, fő részek, relés összehasonlítás és alaplabor
- Külső webes forrás nem került felhasználásra