## Slide 1
PLC ALAPISMERETEK • 5. HÉT
Időrelék a PLC-programozásban
TON, TOF és TP időzítők elmélete és gyakorlati alkalmazása ipari környezetben (Óraszám: 5 óra)

## Slide 2
„Az automatizálásban nemcsak az számít, mi történik, hanem az is, hogy mikor történik.”
Heti mérnöki gondolat

## Slide 3
Időrelék szerepe
Megérti az időrelék alapvető funkcióját és elengedhetetlen szerepét a szekvenciális vezérlésekben.
TON, TOF, TP
Magabiztosan ismeri és megkülönbözteti a bekapcsolási, kikapcsolási késleltetésű és impulzus időzítőket.
Gyakorlati programozás
Egyszerű időzített PLC-programokat készít, és online monitorral ellenőrzi azok valós idejű működését.
Tanulási célok

## Slide 4
Ipariigények és Időzítések
Az ipari folyamatok gyakran igényelnek szigorú időzítési feltételeket, például motorok fokozatos indítását, szalagok leállítási utánfutását vagy biztonsági impulzusok generálását.
A PLC Megoldás
Ezeket a feladatokat a hagyományos hardveres időkerekek helyett ma már tisztán szoftveres úton, a PLC időrelé (Timer) utasításaival valósítjuk meg rendkívüli rugalmassággal.
Bevezetés az időzítés világába

## Slide 5
TON (Bekapcsolási)
A kimenet a bemeneti jel megjelenése után a beállított előírt idő ($PT$) letelte után kapcsol be.
TOF (Kikapcsolási)
A bemenet megszűnése után a kimenet még a beállított ideig aktív (bekapcsolt) marad, majd lekapcsol.
TP (Impulzus)
Bemeneti élre indulva pontosan a megadott ideig tartó fix hosszúságú impulzust állít elő függetlenül a bemenet hosszától.
Alapvető Időzítőtípusok (TON, TOF, TP)

## Slide 6
TON – Bekapcsolási késleltetés
Működés: Ha a Start bemenet magas szintre vált, az időzítő számlálni kezd. Ha eléri a preset értéket, a Q kimenet aktiválódik. Ha a bemenet megszakad, az időzítő azonnal resetelődik.
TOF – Kikapcsolási késleltetés
Működés: A bemenet aktívvá válásakor a Q kimenet azonnal bekapcsol. Amikor a bemenet lefut (kikapcsol), elindul az időzítés, és a kimenet csak az idő letelte után kapcsol ki.
TON és TOF részletes működése

## Slide 7
3s
Eaton Easy TON feladat
Valós hardveres implementációk
• Eaton easy: 3 másodperces TON program beállítása és tesztelése. • LG PLC: Késleltetett motorindítási logika felépítése. • Omron PLC: TOF alapú ventilátor-utánfutás megvalósítása. • Online Monitor: A belső regiszterek valós idejű követése.
Laboratóriumi gyakorlatok

## Slide 8
Feladat sorszáma | Bemeneti feltétel | Időzítő típusa | Időérték | Kimeneti eszköz
1. feladat | START nyomógomb | TON (Bekapcsolási) | 5 másodperc | Jelzőlámpa
2. feladat | STOP gomb / lefutás | TOF (Kikapcsolási) | 10 másodperc | Ventilátor utánfutás
3. feladat | Esemény indító gomb | TP (Impulzus) | 2 másodperc | Hangjelző (Sziréna)
Gyakorlati programozási feladatok

## Slide 9
Hibás időegység megadása: Gyakori tévedés a milliszekundum (ms) és másodperc (s) keverése a paraméterezés során.
Helytelen reset kezelés: Az időzítő feltételeinek elvesztésekor rossz feltétel miatt elmaradó reset megszakíthatja a ciklust.
PLC STOP üzemmód: Paraméter-módosítás kísérlete letiltott vagy STOP módban lévő vezérlőn.
Online monitor mellőzése: Hibakeresés vizuális visszajelzés (online mód) nélkül a logikai láncban.
Gyakori hibák a programozásban

## Slide 10
Mérnöki gondolkodás
A PLC időreléinek értékei közvetlenül programból, HMI-felületről vagy scada rendszeren keresztül módosíthatók. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség fizikai hardvercserére vagy átkábelezésre egy technológiai módosítás esetén.
IAA Extra
A modern ipari PLC-k korlátozás nélkül, egyszerre akár több száz időzítőt is képesek kezelni a belső memóriaterületüken, ami komplex gyártósorok szekvenciális vezérlését teszi lehetővé.
Mérnöki megközelítés & IAA Extra

## Slide 11
Alapfogalmak
• Mi az időrelé feladata? • Mit jelent pontosan a TON, TOF és TP rövidítés? • Miért előnyös a PLC alapú időzítés?
Alkalmazás
• Mire használható a TON a gyakorlatban? • Mikor célszerű TOF-ot használni? • Milyen jellemzői vannak a TP impulzusnak?
Diagnosztika
• Milyen hibák fordulhatnak elő? • Hogyan segít az online monitor? • Hogyan változnak a preset értékek?
Önellenőrző kérdések

## Slide 12
„A pontos időzítés a megbízható automatizálás egyik legfontosabb feltétele.”
— IAA mérnöki alapelv Köszönöm a figyelmet! Kérdések?