## Slide 1
PLC ALAPISMERETEK • 6. HÉT
Számlálók a PLC-programozásban
CTU, CTD és RESET utasítások elmélete és ipari alkalmazása (Óraszám: 5 óra)

## Slide 2
„Amit nem tudunk megszámolni, azt nem tudjuk irányítani.”
Heti mérnöki gondolat

## Slide 3
Számlálók működése
Megérti a PLC-s számlálók szerepét a gyártósorok és darabszámok folyamatos követésében.
CTU, CTD és RESET
Magabiztosan ismeri a felfelé, lefelé számlálókat, valamint a nullázó (RESET) utasítást.
Gyakorlati ellenőrzés
Egyszerű darabszámláló programokat ír, és online monitorral ellenőrzi azok valós idejű állapotát.
Tanulási célok

## Slide 4
Gyártósori Igények
A gyártósorokon folyamatosan szükség van a munkadarabok, dobozok, palackok vagy ciklusszámok pontos nyilvántartására a minőségbiztosítás és a logisztika érdekében.
A PLC Számláló
A PLC számláló utasításai minden beérkező impulzus hatására növelik vagy csökkentik a regiszter értékét, kiváltva a hagyományos mechanikus számlálókat.
Bevezetés a számlálás világába

## Slide 5
CTU (Count Up)
Minden új bemeneti impulzusra (élre) eggyel növeli a számláló aktuális értékét a preset limithatárig.
CTD (Count Down)
A beállított kezdőértéktől lefelé számol. Gyakran használják készlet- vagy adagolási folyamatokhoz.
RESET
A számláló aktuális értékét nullára állítja, például új műszak vagy új gyártási tétel indításakor.
Főbb utasítások: CTU, CTD, RESET

## Slide 6
Ipari Felhasználás
• Palackozó gépek: Töltött palackok számolása dobozonként. • Csomagolósorok: Összesen feladott csomagok napi listája. • Alkatrészgyártás: Készre szerelt darabok nyilvántartása.
Logikai Működés
A számláló mindaddig növeli az értéket, amíg a bemeneten impulzus érkezik. Ha az érték eléri a megadott célt ($PV$), a számláló kimenete aktívvá válik, jelezve a kötegelés végét.
CTU (Felfelé számláló) területei

## Slide 7
20
Darabszámlálási küszöb
Hardveres tesztek és feladatok
• Eaton easy: Számoljunk 10 nyomógomb-impulzusig. • LG PLC: Fotocella jelének bekötése és számlálása. • Omron PLC: 20 darab elérésekor jelzőlámpa aktiválása. • RESET gomb: Aktuális érték nullázási tesztje.
Laboratóriumi gyakorlatok

## Slide 8
Utasítás / Elem | Működési irány | Kezdeti / Alapállapot | Fő ipari feladat
CTU | Felfelé (Count Up) | Nulláról indul ($0 \rightarrow PV$) | Darabszámlálás, palackozás
CTD | Lefelé (Count Down) | Beállított értékről indul ($PV \rightarrow 0$) | Adagolás, készletfigyelés
RESET | Nullázás / Törlés | Aktuális érték $\rightarrow 0$ | Műszakváltás, új tétel indítása
Számláló funkciók mátrixa

## Slide 9
Érintkezőpergés: Mechanikus gombok záráskor többszörös impulzust adhatnak, ami halmozott hibás számlálást okoz.
Hibás RESET feltétel: Ha a nullázó feltétel túl korán vagy folyamatosan aktív, a számláló képtelen növekedni.
Nem megfelelő preset: Rosszul megadott előválasztási érték ($PV$), ami miatt a kimenet nem kapcsol át.
Online monitor elhanyagolása: Hibakeresés vizuális visszajelzés (regiszterek értéke) nélkül.
Gyakoribb hibák a programozásban

## Slide 10
Mérnöki Gondolkodás
A mechanikus nyomógombok pergésének kiküszöbölésére mindig élérzékelést (Rising Edge / Falling Edge) vagy szoftveres bemeneti szűrést alkalmazunk, hogy egy gombnyomás pontosan egy impulzus legyen.
IAA Extra
A modern ipari PLC-k memóriájában egyszerre több ezer számláló kaphat helyet, így teljes körű gyártási statisztika és adatgyűjtés valósítható meg külső eszközök nélkül.
Mérnöki megközelítés & IAA Extra

## Slide 11
Alapfogalmak
• Mi a számláló feladata? • Mit jelent a CTU és a CTD? • Mire szolgál a RESET utasítás?
Technológia
• Mi az az érintkezőpergés? • Miért fontos a bemeneti szűrés? • Hogyan küszöbölhető ki a téves számlálás?
Alkalmazás
• Nevezzen meg két ipari példát! • Hogyan történik a nullázás? • Mi a szerepe az online monitornak?
Önellenőrző kérdések

## Slide 12
„A modern automatizálás alapja a megbízható adatgyűjtés, és ennek első lépése a pontos számlálás.”
— IAA mérnöki alapelv Köszönöm a figyelmet! Kérdések?