## Slide 1
A PID szabályozás alapjai
PLC alapismeretek és ipari folyamatszabályozási elvek

## Slide 2
„A jó szabályozás nem a gyors reagálásról szól, hanem a pontos egyensúly megtartásáról.”
— Ipari Automatizálási Alapelv
A hét gondolata

## Slide 3
Elméleti alapok
Gyakorlati kompetenciák
Megérti a vezérlés és a szabályozás közötti különbséget.
Megismeri a PID szabályozás kulcsszerepét.
Felismeri a P, I és D tagok alapvető feladatát.
Egyszerű ipari példákon értelmezi a PID működését.
Azonosítja a szabályozást igénylő folyamatokat.
Rálátás a stabilitás és a hangolás kompromisszumaira.
Tanulási célok

## Slide 4
A cél
A szabályozás célja, hogy egy fizikai mennyiséget – például hőmérsékletet, nyomást vagy folyadékszintet – pontosan a kívánt (alapjel) értéken tartson.
A módszer
Ehhez folyamatos visszacsatolásra (visszamérésre) és a PLC általi automatikus beavatkozásra van szükség a zavarások kompenzálására.
Bevezetés a szabályozásba

## Slide 5
Tulajdonság | Vezérlés (Open-loop) | Szabályozás (Closed-loop)
Visszacsatolás | Nincs visszacsatolás | Van visszacsatolás
Rendszer jellege | Nyitott rendszer | Zárt rendszer
Működés | Előre meghatározott ütem | Folyamatos korrekció a hiba alapján
Tipikus példa | Időrelés lépcsőházi világítás | Termosztát vagy hőmérséklet-szabályzó
Vezérlés és szabályozás összehasonlítása

## Slide 6
P tag (Proporcionális)
Az aktuális hiba nagyságára reagál. Minél nagyobb az eltérés a célértéktől, annál nagyobb arányos beavatkozást fejt ki.
I tag (Integráló)
Az időben fennmaradó hibákat összegzi és csökkenti. Teljesen megszünteti az állandósult (maradandó) eltérést.
A PID szabályozó elemei: P és I tag

## Slide 7
D tag (Deriváló)
A hiba változásának sebességét figyeli. Előre reagál a trendekre, csökkenti a túllendülést és javítja a rendszer stabilitását.
Ipari példa (Kemence)
Ha 200 °C helyett 185 °C a mért érték, a PID növeli a fűtést, majd a célérték közelében finoman csökkenti a teljesítményt.
A PID szabályozó elemei: D tag és Példa

## Slide 8
Feladat lépései
Elemzés
A stabil és az instabil szabályozási állapotok összehasonlítása grafikus trendeken keresztül a laboratóriumi szoftverben.
Hőmérséklet-szabályozó modul működésének megfigyelése.
Alapjel módosítása és a rendszer tranziens reakciójának vizsgálata.
A túl nagy P erősítés instabil lengéseinek megfigyelése.
Laborfeladat: Hőmérséklet-szabályozás

## Slide 9
Feladat
Készítsünk egyszerű folyadékszint-szabályozási modellt PLC-ben, ahol a szivattyú fordulatszáma dinamikusan változik a mért tartályszint alapján.
Célkitűzés
A beömlő és kiömlő folyadékáramok ingadozása ellenére is stabil szinten tartani a tartályban lévő folyadékoszlopot.
Gyakorlati projekt: Tartályszint-szabályozás

## Slide 10
Túl nagy P erősítés Folyamatos túllendülések, nem kívánt lengések és instabilitás.
Túl lassú integrálás Elhúzódó beállási idő, a rendszer lassan éri el a célértéket.
Hibás érzékelő / Zaj Hamis hibajelek generálása a zajos analóg bemenetek miatt.
Rossz mintavételi idő Nem megfelelő PLC ciklusidő a szabályozási hurokban.
Gyakorlati hibák és veszélyforrások

## Slide 11
A hiba esete
Egy kemence PID szabályozójának P erősítését tévesen túl magasra állították. A hőmérséklet folyamatosan túllendült, ami selejtet okozott.
A megoldás
A PID paraméterek újrahangolása és optimalizálása után a hőmérséklet stabilan és túllendülés nélkül maradt a beállított értéken.
Mérnöki műhely: Esettanulmány

## Slide 12
Hőmérséklet
Kemencék, hőkezelő sorok és extruderek pontos hőfoktartása.
Nyomás & Szint
Gázhálózatok, kompresszorok nyomása és tartályok folyadékszintje.
Légkezelés & Hajtás
HVAC rendszerek légáramai és frekvenciaváltós motorok pozíció/sebessége.
Ipari alkalmazási területek

## Slide 13
Korszerű PLC rendszerek
A modern ipari PLC-k (pl. Siemens S7-1200/1500 PID_Compact) már beépített, intelligens PID funkcióblokkokkal rendelkeznek.
Autotuning (Önhangolás)
Ezek a rendszerek képesek önállóan mérni a folyamat átmeneti függvényét és automatikusan kiszámítani az optimális P, I és D paramétereket.
IAA Extra: Beépített PID blokkok

## Slide 14
Alapvető eszköz A PID az ipari folyamatszabályozás gerince.
Automatizált stabilitás Biztosítja a pontos célértéken tartást zavarások mellett is.
Komponensek harmóniája P, I és D tagok együttese hozza létre az optimális választ.
Gondos hangolás Elengedhetetlen a stabil, lengésmentes üzemi állapothoz.
Összefoglalás

## Slide 15
1. Vezérlés vs Szabályozás
A vezérlés nyitott láncú (nincs visszacsatolás), míg a szabályozás zárt láncú (folyamatosan figyeli a kimenetet és korrigál).
2. Mit csinál a P tag?
Az aktuális hiba nagyságával arányos beavatkozást végez; minél nagyobb az eltérés, annál erősebb a korrekció.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 16
3. I és D tagok feladata
Az I tag megszünteti a maradandó hibát, míg a D tag a hiba változási sebességét figyelve csökkenti a túllendülést.
4. Túl nagy P erősítés
A rendszer instabillá válhat, folyamatos lengések, túllendülések alakulhatnak ki, ami rontja a gyártási minőséget.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 17
„A szabályozás célja nem a tökéletesség, hanem a stabilitás.”
— IAA Mérnöki Alapelv
Záró gondolat