## Slide 1
Számlálók (CTU, CTD, CTUD)
PLC alapismeretek és eseménykezelési elvek

## Slide 2
„A jó PLC-program nemcsak azt tudja, mennyi idő telt el, hanem azt is, hány esemény történt. Az ipari automatizálásban gyakran az események száma jelenti a valódi információt.”
— IAA Mérnöki Alapelv
Gondolkodjunk mérnökként

## Slide 3
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
A PLC számlálók működésének és belső logikájának megismerése.
A CTU, CTD és CTUD számlálók típusainak áttekintése.
Az időzítők és a számlálók közötti különbségek felismerése.
Egyszerű számlálós programok önálló tervezése.
Érzékelő jelek eseményalapú feldolgozása.
Valós ipari feladatok leképezése létra diagramban.
Oktatási célok

## Slide 4
Alapvető fogalmak
Időzítő blokkok
Digitális jelek (bináris állapotok kezelése).
PLC ciklusidő és programvégrehajtás menete.
Fizikai bemenetek és kimenetek címzése.
Bekapcsolás-késleltető (TON).
Kikapcsolás-késleltető (TOF).
Impulzusgeneráló időzítő (TP).
Szükséges előismeretek

## Slide 5
Eseményalapú vezérlés
Az ipari automatizálásban gyakran nem az idő múlása, hanem a darabszám, a ciklusszám vagy az elhaladó termékek mennyisége a döntő tényező.
A pozitív él fogalma (0 → 1)
A PLC a jel folyamatos magas szintje helyett az élvezérelt átmenetet (0-ról 1-re váltást) figyeli, így elkerülhető a tartós nyomógomb lenyomás miatti hibás számlálás.
1. tanóra: Miért van szükség számlálókra?

## Slide 6
CTU (Count Up)
Felszámláló. Minden pozitív élre növeli a számláló aktuális értékét (CV), amíg el nem éri a beállított határt (PV), ekkor a Q kimenet aktívvá válik.
CTD (Count Down)
Leszámláló. Adott kezdőértékről indulva minden impulzusra csökkenti az aktuális értéket, amíg el nem éri a nullát.
2. tanóra: CTU és CTD működése

## Slide 7
Paraméter | Megnevezés | Jelentés / Funkció
CU / CD | Count Up / Down | Felszámláló vagy leszámláló órajel (bemenet)
R / LD | Reset / Load | Alaphelyzetbe állítás vagy érték betöltése
PV | Preset Value | Előre beállított célérték (határérték)
CV | Current Value | Az aktuális számlálóérték
Q | Output | Kimeneti jel (akkor 1, ha a CV eléri a PV-t)
Számláló paraméterek és változók

## Slide 8
CTUD (Up/Down Counter)
Kombinált számláló, amely külön bemenettel rendelkezik a felszámláláshoz (CU) és a leszámláláshoz (CD). Egyetlen blokkon belül kezeli a növelést és csökkentést.
Ipari felhasználás
Zárt terek vagy raktárak aktuális készletének követése.
Parkolóhelyek szabad kapacitásának számolása (be- és kijárat).
Futószalagok darabszám-ellenőrzése.
3. tanóra: CTUD és gyakorlati alkalmazások

## Slide 9
Feladat specifikáció
Készítsünk létra diagramot (LAD), amely egy gombnyomásokat számláló logikát valósít meg:
Megvalósítási szempontok
Figyelni kell a gomblenyomások élvezérelt érzékelésére (R_TRIG / F_TRIG), hogy egyetlen hosszú nyomás ne számítson többszörös impulzusnak.
Pontosan 5 gombnyomás után egy jelzőlámpa bekapcsol.
Külön RESET gomb alkalmazása a számláló nullázásához.
4. tanóra: Programozási gyakorlat

## Slide 10
A feladat leírása
Egy optikai érzékelő minden elhaladó terméknél egy impulzust ad. Amikor a számláló eléri a 24. terméket, a PLC azonnal állítsa le a szállítószalagot.
Újraindítás menete
A kezelő által megnyomott RESET gomb hatására a rendszer törli a számlálót, és a futószalag automatikusan újraindulhat a következő ciklushoz.
Minta feladat: Futószalag vezérlés

## Slide 11
Közös hibakeresés Logikai hibák és nem kívánt élérzékelések feltárása a kódban.
Gyakorló feladatok Különböző gyűjtő- és adagolórendszerek programozása.
Rövid számonkérés Elméleti és gyakorlati ismeretek ellenőrzése.
Robusztus tervezés Védelem a túlcsordulás és a hamis impulzusok ellen.
5. tanóra: Összefoglalás és Gyakorlás

## Slide 12
1. Időzítő vs. Számláló
Az időzítő az idő múlását (másodperc, milliszekundum) méri, míg a számláló diszkrét külső események vagy impulzusok számát rögzíti.
2. Mit jelent a pozitív él?
A digitális jel 0-ról (alacsony szint) 1-re (magas szint) történő pillanatnyi átmenetét, amely indítja a számlálást.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 13
3. PV és CV szerepe
A PV (Preset Value) a célérték, ameddig számolunk, a CV (Current Value) pedig a számláló pillanatnyi aktuális értéke.
4. Mikor aktív a Q kimenet?
CTU esetén akkor lesz aktív (1), ha az aktuális érték (CV) eléri vagy meghaladja az előre beállított célértéket (PV).
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 14
„A pontos számlálás az alapja minden darabszám-alapú minőségellenőrzésnek és logisztikai automatizálásnak.”
— IAA Mérnöki Alapelv
Záró gondolat