## Slide 1
Memóriabitek és Öntartások
PLC alapismeretek, belső relék és belső állapotok kezelése

## Slide 2
„Egy PLC igazi ereje nem a kimeneteiben rejlik, hanem abban, hogy képes emlékezni a múlt eseményeire.”
— Ipari Automatizálási Alapelv
Gondolkodjunk mérnökként

## Slide 3
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
A memóriabitek (M bitek) szerepének megismerése.
Öntartó kapcsolások logikai felépítésének elsajátítása.
Retentív és nem retentív memóriaterületek megkülönböztetése.
Belső relék alkalmazása összetett logikai feladatokban.
Biztonságos indító-leállító áramkörök tervezése.
Ipari gépek állapotgép-alapú programozása.
Oktatási célok

## Slide 4
Hardveres alapok
Szoftveres elemek
Digitális bemenetek és kimenetek működése.
A PLC ciklikus programvégrehajtási menete.
Fizikai eszközök címzése (I/O).
Időzítők (TON, TOF) alkalmazása.
Számlálók (CTU, CTD) kezelése.
Alapvető logikai kapuk és létra diagramok.
Szükséges előismeretek

## Slide 5
Mi az a memóriabit?
A PLC belső memóriaterületei (M bitek), amelyek nem rendelkeznek fizikai kivezetéssel a sorkapcson, mégis logikai állapotot (0 vagy 1) tárolnak.
Felhasználási területek
Belső programállapotok és lépések tárolása.
Engedélyező jelek és üzemmódok (pl. automata/kézi).
Hibajelzések és köztes eredmények megőrzése.
1. tanóra: Memóriabitek (M bitek)

## Slide 6
A dokumentáció értéke
A jól megválasztott memóriaelnevezések és szimbolikus címek legalább olyan fontosak, mint maga a program logikája.
Hosszútávú előnyök
Egy logikusan felépített, dokumentált programot évekkel később is könnyű átlátni, bővíteni és hatékonyan karbantartani.
Műhelytitok: Áttekinthető kódolás

## Slide 7
Működési elv
A START gomb pillanatnyi megnyomása aktivál egy M bitet vagy kimenetet, amely a saját záró érintkezőjén keresztül fenntartja az áramot (önreteszelés).
Leállítás
A STOP gomb (vagy RESET utasítás) sorba kötött nyitó érintkezőként megszakítja a táplálást, így a rendszer alaphelyzetbe áll.
2. tanóra: Az öntartó áramkör

## Slide 8
Definíció és jellemzők
A retentív (maradó) memória áramszünet vagy feszültségvesztés esetén is biztonságosan megőrzi az utolsó ismert állapotát.
Tipikus alkalmazások
Üzemóra-számlálók és darabszámlálók aktuális értékei.
Receptúrák, technológiai paraméterek.
Gépek aktuális munkalépései.
3. tanóra: Retentív memória

## Slide 9
Feladat specifikáció
Készítsünk olyan biztonságos vezérlést, ahol a motor START gombnyomásra indul, STOP-ra leáll, hiba (túlterhelés) esetén pedig kizárólag RESET után indítható újra.
Biztonsági szempont
Meg kell akadályozni, hogy a hiba elhárítása után a motor automatikusan, a kezelő tudta nélkül újrainduljon.
4. tanóra: Gyakorlati motorvezérlés

## Slide 10
Szállítószalagok
Folytonos üzemű anyagmozgató rendszerek indítása, leállítása és reteszelése.
Robotcellák
Vészleállító körök, belső engedélyező bitek és biztonsági zónák kezelése.
Liftek és Kapuk
Automata ajtók, végállások és irányváltási logikák memóriabitekei.
5. tanóra: Ipari alkalmazások

## Slide 11
Elmaradt RESET A belső relé beragad, a gép nem tér vissza alaphelyzetbe.
Rossz memóriaterület Nem retentív terület használata ott, ahol áramszünet után is emlékezni kellene.
Túlzott belső memória Átláthatatlan, feleslegesen bonyolult memóriahálózatok építése.
Végtelen hurok / Ütközés Több helyen is írt memóriabitek (kettős hozzárendelés).
Tipikus programozási hibák

## Slide 12
A feladat leírása
Tervezzük meg egy automata garázskapu PLC-logikáját START, STOP, felső és alsó végálláskapcsolók, valamint hibajelzés felhasználásával.
Elvárások
A kapu mozgás közben reagáljon a biztonsági szenzorokra, és hibajelzés esetén álljon meg, majd kérjen nyugtázást (RESET).
Laborfeladat: Automata garázskapu

## Slide 13
1. Mi az M-bit?
Egy belső memóriabit, amelynek nincs fizikai kivezetése, de logikai állapotok és köztes adatok tárolására szolgál a programban.
2. Mi az öntartás?
Olyan logikai kapcsolás, ahol a kimenet vagy belső bit a saját záró érintkezőjén keresztül fenntartja az aktív állapotát a jel megszűnte után is.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Mit jelent a retentív memória?
Olyan memóriaterület, amely feszültségkimaradás vagy áramszünet esetén sem veszíti el az adatait.
4. Miért fontos a RESET?
Biztosítja a rendszer biztonságos alaphelyzetbe állítását hiba elhárítása után vagy ciklus végén.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A PLC nemcsak jeleket dolgoz fel, hanem állapotokat kezel. A jó mérnök úgy tervezi a vezérlést, hogy áramszünet vagy hiba után is biztonságosan folytatódjon a működés.”
— IAA Mérnöki Alapelv
Záró gondolat