## Slide 1
SET–RESET utasítások és bistabil vezérlések
PLC alapismeretek és tartós állapotok biztonságos kezelése

## Slide 2
„A jó vezérlés nem attól megbízható, hogy sok utasítást tartalmaz, hanem attól, hogy minden állapotváltozás egyértelműen meghatározott.”
— Integrált Automatika Akadémia
A hét mottója

## Slide 3
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
A SET és RESET utasítások működésének megértése.
Öntartó kapcsolás és SET–RESET összehasonlítása.
Bistabil vezérlések elvi alapjainak elsajátítása.
Biztonságos programozási gyakorlat kialakítása.
Komplex ipari állapotok áttekinthető kezelése.
Hibamentes memóriakezelés alkalmazása.
Tanulási célok

## Slide 4
Tartós állapotok kezelése
Ebben a fejezetben megismerjük a SET és RESET utasításokat, amelyek segítségével a PLC tartós állapotokat tud kezelni a bemeneti jelek megszűnte után is.
Kapcsolódás
A téma szorosan kapcsolódik a memóriabitek (M bitek) és az öntartó kapcsolások működéséhez, de hatékonyabb alternatívát nyújt nagyobb rendszerekben.
Bevezetés és Előzmények

## Slide 5
SET (Set Bit)
A SET utasítás bekapcsol egy memóriabitet, amely aktív (1) marad akkor is, amikor az indító jel már megszűnt, egészen addig, amíg...
RESET (Reset Bit)
...a RESET utasítás ki nem kapcsolja (0-ba nem állítja). Ez a két utasítás együtt biztosítja a tartós és fix állapotok megbízható tárolását.
1. tanóra: A SET és RESET működése

## Slide 6
Tulajdonság | Öntartó kapcsolás | SET–RESET utasítás
Logikai felépítés | Záró érintkező párhuzamosan a START-tal | Különálló SET és RESET blokkok
Állapotmegőrzés | A logikai áramút fennmaradásáig | Kifejezett utasításig (memóriában rögzítve)
Áttekinthetőség | Kisebb feladatoknál átlátható | Nagyobb rendszerekben strukturáltabb
2. tanóra: Öntartás vagy SET–RESET?

## Slide 7
Két stabil állapot
A bistabil vezérlés két stabil állapottal rendelkezik: BE (aktív) és KI (inaktív). A START parancs SET, a STOP parancs RESET utasítást hajt végre.
Ipari elterjedtség
Ezt a logikát széles körben alkalmazzák motorok, szivattyúk, szelepek és különböző ipari gépek biztonságos és stabil vezérlésében.
3. tanóra: Bistabil vezérlések

## Slide 8
Közvetlen vezérlés veszélye
A START nyomógomb ipari környezetben ritkán kapcsol közvetlenül kimenetet. Szinte mindig egy belső állapotot módosít.
Biztonsági feltételek
Ezt a belső állapotot később több biztonsági feltétel (vészleállító, védőburkolat, hővédelem) is ellenőrzi a gép indulása előtt.
Műhelytitok: Bezárandó körök

## Slide 9
Feladat specifikáció
Készíts olyan vezérlést, ahol START-ra indul a motor, STOP-ra leáll, túlterhelés esetén RESET történik...
Áramszünet utáni védelem
...áramszünet után pedig kizárólag új START paranccsal indulhat újra (megakadályozva az akaratlan, veszélyes önműködő visszakapcsolást).
4. tanóra: Gyakorlati feladat

## Slide 10
Robotcellák & Kompresszorok
Automatizált cellák és sűrített levegő rendszerek indító-leállító logikája.
Szállítószalagok
Folytonos anyagmozgató vonalak blokkolásmentes vezérlése.
Épületfelügyelet
Szellőztető gépházak és automata kapuk biztonsági reteszelései.
5. tanóra: Ipari alkalmazások

## Slide 11
Többszörös SET Ugyanaz a memória több helyen kap SET utasítást, felülírva a logikát.
Hiányzó RESET Nincs definiálva feltétel a bit törlésére, így a gép beragad.
Egyidejű SET–RESET Ugyanazon ciklusban ellentmondásos utasítást kap a regiszter.
Nem beszédes nevek Titkosított, áttekinthetetlen memória-címzések használata.
Tipikus programozási hibák

## Slide 12
A feladat leírása
Tervezd meg egy ipari szivattyú vezérlését START, STOP, vészleállító (NC) és túlterhelés bemenetek felhasználásával.
Elvárások
Használj SET–RESET logikát a szivattyú állapotának tárolására, és dokumentáld pontosan a belső memóriaállapotokat a szoftverben.
Laborfeladat: Szivattyú vezérlése

## Slide 13
1. Mi a SET utasítás feladata?
Egy memóriabitet vagy kimenetet bekapcsolni és aktív állapotban tartani a bemeneti jel megszűnte után is.
2. Mi a RESET utasítás feladata?
A SET-elt bit vagy kimenet kikapcsolása, azaz alaphelyzetbe (0) állítása a feltétel teljesülésekor.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Öntartás vs. SET–RESET
Az öntartó kapcsolás fizikai áramutat igényel a logikában, míg a SET–RESET explicit utasításokkal kezeli a memóriát.
4. Milyen hibákat kell elkerülni?
A többszörös SET-elést, a hiányzó RESET feltételeket és az egy ciklusban történő ellentmondásos vezérlést.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A PLC akkor válik megbízhatóvá, ha minden állapotváltozásnak pontos oka van. A jó mérnök nemcsak az indítást tervezi meg, hanem a biztonságos leállítást is.”
— Integrált Automatika Akadémia
Záró gondolat