## Slide 1
Élérzékelés és impulzuskezelés (One Shot)
PLC alapismeretek és ciklushelyes eseményfeldolgozás

## Slide 2
„A PLC a változásra figyel. A jó programozó is.”
— Integrált Automatika Akadémia
A hét mottója

## Slide 3
Ciklikus futás kihívása
A PLC program ciklikusan fut. Ha egy nyomógombot több másodpercig lenyomva tartunk, a vezérlő ugyanazt a jelet sok száz alkalommal dolgozza fel.
Az élérzékelés szerepe
Az élérzékelés gondoskodik arról, hogy a művelet a tartós fizikai jel ellenére kizárólag egyszer hajtódjon végre az állapotváltozás pillanatában.
Bevezetés és Alapelv

## Slide 4
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
A pozitív és negatív él fogalmának pontos megértése.
A One Shot mechanizmus belső működésének átlátása.
Impulzuskezelési elvek alkalmazása ipari környezetben.
Élérzékelők használata számlálóknál és memóriáknál.
Többszörös végrehajtásból adódó hibák megelőzése.
Megbízható impulzus alapú vezérlések programozása.
Tanulási célok

## Slide 5
Pozitív él (Rising Edge / 0 → 1)
A jel alacsony szintről (0) magas szintre (1) történő pillanatnyi átmenete. Akkor aktív, amikor a gombot lenyomják vagy az érzékelő jelet ad.
Negatív él (Falling Edge / 1 → 0)
A jel magas szintről alacsony szintre történő átmenete. Akkor vált ki eseményt, amikor a gombot felengedik vagy az alkatrész elhagyja az érzékelőt.
1. tanóra: A pozitív és negatív él

## Slide 6
Működési elv
A One Shot utasítás kizárólag egyetlen PLC ciklus idejére ad ki logikai igaz (1) jelet, függetlenül attól, hogy a bemenet mennyi ideig marad aktív.
Előnyök
Ezzel a módszerrel hatékonyan elkerülhető, hogy egy hosszú gombnyomás miatt egy számláló vagy regiszter tévesen többször növekedjen.
2. tanóra: One Shot (Egyszeri impulzus)

## Slide 7
Különböző platformok
A különböző PLC gyártók eltérő jelöléseket használnak az élérzékelésre (pl. Siemens: R_TRIG, más rendszerekben: DIFU vagy PLS).
Azonos alapelv
Bár a szintaxis eltérhet, az elvi működés minden ipari PLC családban teljesen azonos: egyetlen ciklusos impulzus generálása állapotváltáskor.
Műhelytitok: Gyártói elnevezések

## Slide 8
Optikai érzékelők
Futószalagon elhaladó termékek pontos, egyszeri megszámlálása fénykapu jelek alapján.
Enkóderek & Olvasók
Forgó rész-pozíciók vagy vonalkódolvasó trigger jeleinek ütemhelyes feldolgozása.
Automata raktárak
Pufferzónákba érkező tálcák és egységrakományok indító impulzusai.
3. tanóra: Ipari alkalmazások

## Slide 9
Feladat specifikáció
Készíts olyan PLC programot, amely minden gombnyomásra pontosan egy impulzust állít elő, és megszámolja a gombnyomásokat.
Célkitűzés
A program a tizedik érvényes impulzus (gombnyomás) után kapcsoljon be egy jelzőlámpát, kizárva a tartós nyomvatartásból eredő hibákat.
4. tanóra: Laborfeladat

## Slide 10
Élérzékelés hiánya Számláló közvetlen kötése gombhoz, ami túlgyorsult számlálást okoz.
Rossz él használata Pozitív helyett negatív él (vagy fordítva) alkalmazása a logikában.
Többszörös élérzékelő Ugyanarra a bemenetre több élérzékelő blokk hívása egymástól függetlenül.
Nem megfelelő szűrés Fizikai pergések (bouncing) szűretlen átengedése a programba.
5. tanóra: Tipikus programozási hibák

## Slide 11
A feladat leírása
Tervezd meg egy futószalag vezérlését, amely optikai érzékelő segítségével számolja a termékeket élérzékeléssel.
Működési elvárás
Pontosan 24 darab termék után állítsa le a szalagot, majd RESET gomb megnyomása után indítsa újra a ciklust.
Laborprojekt: Futószalag vezérlés

## Slide 12
1. Mit nevezünk pozitív élnek?
A digitális jel alacsony szintről (0) magas szintre (1) történő pillanatnyi átmenetét.
2. Mit nevezünk negatív élnek?
A jel magas szintről alacsony szintre (1-ről 0-ra) történő pillanatnyi átmenetét.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 13
3. Mi a One Shot feladata?
Hogy egyetlen PLC ciklus idejére adjon aktív jelet, megakadályozva a tartós jel ismételt feldolgozását.
4. Mi történik élérzékelés nélkül?
A PLC minden ciklusban (akár százszor másodpercenként) újraértékeli a lenyomott gombot, ami hibásan felpörgeti a számlálókat.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 14
„A jó PLC-program nem a jel hosszát figyeli, hanem annak változását. Az automatizálásban gyakran a pillanatnyi állapotváltozás hordozza a legfontosabb információt.”
— Integrált Automatika Akadémia
Záró gondolat