## Slide 1
Léptető vezérlések és egyszerű állapotgépek
Step Sequence és State Machine alapú programozás PLC-ben

## Slide 2
„A jó vezérlés nem gyors, hanem kiszámítható. Minden műveletnek megvan a helye és az ideje.”
— Integrált Automatika Akadémia
A hét mottója

## Slide 3
A gép működése
A modern ipari gépek működése egymásra épülő lépésekből áll. A PLC feladata nem csupán a kimenetek kapcsolása, hanem a sorrendhelyesség biztosítása.
Léptető vezérlés
Ezt a logikai struktúrát léptető vezérlésnek vagy állapotgép alapú vezérlésnek nevezzük, amely strukturált és áttekinthető keretet ad.
Bevezetés és Alapelvek

## Slide 4
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
Az állapotgép (State Machine) fogalmának megértése.
A léptető vezérlés belső működésének elsajátítása.
Állapotátmenetek és feltételek precíz tervezése.
Egyszerű automatikus ciklusok készítése PLC-ben.
SET-RESET és memóriabitek alkalmazása lépésekhez.
Áttekinthető, hibamentes programstruktúra kialakítása.
Tanulási célok

## Slide 5
Egyedi aktív lépés
A PLC a programfutás során mindig csak egyetlen aktív lépést hajt végre, így a kimenetek vezérlése sosem ütközik egymással.
Átmeneti feltétel
Ha az átmeneti feltétel teljesül (érzékelő, időzítő vagy kezelői parancs jele), a vezérlés automatikusan a következő lépésre vált.
Mi a léptető vezérlés?

## Slide 6
Meghatározott fázisok
A rendszer minden pillanatban egy pontosan definiált állapotban tartózkodik (pl. Várakozás, Indítás, Működés, Hiba).
Eseményalapú váltás
Az állapotok közötti átmeneteket jól definiált, egyértelmű események és külső visszajelzések váltják ki.
Állapotgépek (State Machine)

## Slide 7
Állapot | Művelet / Tevékenység | Következő lépés feltétele
Állapot 0 | Várakozás alaphelyzetben | START gomb megnyomása
Állapot 1 | Motor indul / Szalag fut | Optikai érzékelő jele
Állapot 2 | Munkahenger előremozgás | Időzítő lejárta (idő kitöltve)
Állapot 3 | Visszaállás alaphelyzetbe | Ciklus vége / Végálláskapcsoló
Állapotdiagram és folyamat

## Slide 8
A ciklus menete
Tervezzük meg az alábbi sorrendet állapotgéppel: START → Nyitás → Nyitott végállás → Várakozás → Zárás → Zárt végállás → Alaphelyzet.
Megvalósítás
Használjunk memóriabiteket a lépések tárolására, valamint biztonsági szenzorokat a megszakítások kezelésére.
Laborfeladat: Automata kapu vezérlés

## Slide 9
Palackozó & Csomagolás
Töltőállomások, adagolók és fóliázógépek szigorú sorrendű ciklusai.
Robotcellák & Prések
CNC kiszolgálás, biztonságos présgép ciklusok és anyagkezelő sorok.
Automata raktárak
Felrakógépek, emelőoszlopok és átrakóállomások vezérlései.
Ipari alkalmazási területek

## Slide 10
Lépések láncolata
A PLC programban a lépések aktiválása SET, míg a továbblépés a megelőző lépés törlésével (RESET) történik.
Példa részlet
S1 aktív AND Start → M1 SET M1 aktív AND Érzékelő → M2 SET, M1 RESET M2 aktív AND Időzítő → M3 SET, M2 RESET
Ladder logika megvalósítás

## Slide 11
Két lépés egyszerre Több állapotbit marad aktív egyidejűleg a rossz RESET miatt.
Hiányzó feltétel A gép megáll egy lépésnél, mert az átmeneti feltétel nem teljesül.
Nincs hibaállapot Hibás érzékelő esetén a gép végtelen hurokba vagy holtpontra fut.
Elmaradt alaphelyzet A ciklus végén a rendszer nem tér vissza a biztonságos kezdőállapotba.
Tipikus programozási hibák

## Slide 12
Feladat specifikáció
Készítsünk állapotdiagramot és PLC logikát egy automata palackozó állomáshoz, amely érzékelőt, időzítőt és SET–RESET utasításokat használ.
Elvárások
A palack érkezése indítja a töltést, a beállított idő elteltével leáll a szelepek vezérlése, és a szalag továbbítva a következő palackot.
Mini projekt: Palackozó állomás

## Slide 13
1. Mi a léptető vezérlés?
Olyan folyamatvezérlés, amely egymásra épülő lépésekre bontja a működést, és egyszerre mindig csak egy lépést hajt végre.
2. Mit jelent az állapotgép?
Olyan modellt, ahol a rendszer szigorúan definiált állapotokban létezik, és az átmeneteket egyértelmű események váltják ki.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Milyen események váltanak állapotot?
Végálláskapcsolók, optikai érzékelők, időzítők lejárta, számlálók elérése vagy külső kezelői parancsok.
4. Hogyan segíti a hibakeresést?
Mivel pontosan tudjuk, hogy a gép melyik lépésben tartózkodik, a hibák (pl. megakadt szenzor) azonnal lokalizálhatók.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A jó PLC-program nem utasítások gyűjteménye, hanem egy átgondolt folyamatmodell. Ha minden állapotnak egyértelmű célja és kilépési feltétele van, a rendszer megbízható és könnyen karbantartható lesz.”
— Integrált Automatika Akadémia
Záró gondolat