## Slide 1
Hibakezelés, reteszelések (Interlock) és biztonságos újraindítás
PLC alapismeretek és ipari biztonságtechnikai rendszerek

## Slide 2
„A biztonság nem külön funkció. A biztonság a vezérlés része.”
— Integrált Automatika Akadémia
A hét mottója

## Slide 3
A professzionális vezérlés
Az ipari PLC-program egyik legfontosabb feladata, hogy hiba esetén a gépet biztonságos állapotba vigye, és megakadályozza a veszélyes működést.
Ellenőrzött feltételek
Egy professzionális rendszer nemcsak működteti a berendezést, hanem felismeri a hibákat és csak szigorúan ellenőrzött feltételek mellett engedi az újraindítást.
Bevezetés és Alapelvek

## Slide 4
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
A hibaállapot és a reteszelés (Interlock) fogalmának megértése.
A biztonságos indítási és újraindítási logika elvei.
A RESET és hibamemória rendeltetése az iparban.
Biztonsági feltételek integrálása a Ladder programba.
Hibaállapotok regisztrálása és memóriabiteken történő tárolása.
Hibakezelő kezelői felületek (Alarm lista) tervezése.
Tanulási célok

## Slide 5
Gyakori ipari hibák
Motor túlterhelés, érzékelőhiba, nyitott védőajtó, vészleállító gomb lenyomása vagy nyomásesés esetén azonnali biztonsági leállítás szükséges.
A PLC reakciója
A vezérlés azonnal letiltja a kimeneteket, reteszeli az indítóágakat, és hibaüzenetet generál a kezelőszemélyzet számára.
1. tanóra: Hibaállapotok kezelése

## Slide 6
Feltételhez kötött indulás
A motor vagy hajtás csak akkor kaphat engedélyt az indulásra, ha az összes reteszelési feltétel egyidejűleg teljesül.
Elvi logikai képlet
Motor_Engedély = START ∧ Ajtó_Zárva ∧ ¬Vészleállító ∧ ¬Túlterhelés
2. tanóra: Reteszelések (Interlock)

## Slide 7
Az automata indulás tilalma
Áramszünet vagy hiba elhárítása után a gép soha nem indulhat el automatikusan a kezelő tudta nélkül.
A kézi nyugtázás lépései
A hibát el kell hárítani, ezt követően a kezelőnek szándékos RESET (nyugtázás) gombot kell nyomnia, majd új START parancsot kell adnia.
3. tanóra: Biztonságos újraindítás

## Slide 8
Hibakód | Hiba megnevezése | Rendszerre gyakorolt hatás
A001 | Vészleállító aktív | Azonnali teljes leállás (Safety Relay)
A002 | Motor túlterhelés | Hajtások tiltása, hiba bit beállítása
A003 | Fényfüggöny megszakítva | Veszélyes mozgások leállítása
A004 | Alacsony rendszernyomás | Ciklus felfüggesztése, figyelmeztetés
A005 | Védőajtó nyitva | Automata üzemmód letiltása
Ipari Alarm lista példa

## Slide 9
Feladat specifikáció
Készíts PLC-programot START, STOP, Vészleállító, RESET és túlterhelés bemenetek felhasználásával. Tárold a hibaállapotot memóriabiten.
Elvárások
A hiba megszűnte után a rendszer ne induljon újra magától, hanem várja meg a fizikai RESET gomb lenyomását.
4. tanóra: Laborfeladat

## Slide 10
Robotcellák & Prések
Biztonsági zónák, reteszelt ajtók és kétkezes indítások felügyelete.
Szivattyútelepek
Szárazonfutás védelem, túlnyomás-kapcsolók és vészleállító körök.
Automata raktárak
Daruk, felrakógépek és ütközésvédelmi szenzorok interlock logikája.
5. tanóra: Ipari alkalmazások

## Slide 11
Automatikus újraindítás Áramszünet vagy hiba után a gép magától visszakapcsol.
Hiányzó vészleállító Nincs szoftveres vagy hardveres reteszelés a vészjelre.
RESET nélküli törlés A hiba magától eltűnik a jel megszűnésekor, nyugtázás nélkül.
Összegzett hiba hiánya Nincs központi hibajelzés a kezelői felületen (HMI).
Tipikus programozási hibák

## Slide 12
A pontos diagnosztika értéke
A karbantartók számára a legértékesebb PLC-program az, amely pontos hibakódot és egyértelmű okot jelenít meg a HMI képernyőn.
Állásidő csökkentése
A részletes hibakezelés és az interlock állapotok visszajelzése töredékére csökkenti a hibakeresési időt és az ipari állásidőt.
Műhelytitok: Karbantartói szemlélet

## Slide 13
1. Mit nevezünk hibaállapotnak?
Olyan rendellenes helyzetet (pl. túlterhelés, nyitott ajtó), amikor a gép működtetése veszélyes lenne, ezért azonnali leállítás szükséges.
2. Mi az interlock szerepe?
Megakadályozni a gép indulását vagy működését mindaddig, amíg az összes biztonsági feltétel nem teljesül tökéletesen.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Miért szükséges a RESET?
Hogy a kezelő tudomásul vegye a hiba elhárítását, és szándékos paranccsal engedélyezze a rendszer újbóli indulását.
4. Miért tiltott az automata újraindítás?
Mert a gép váratlan elindulása súlyos balesetet okozhat a gépben tartózkodó vagy azt karbantartó személyzet számára.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A jó PLC-program nemcsak működik, hanem gondoskodik arról is, hogy hiba esetén senki ne kerüljön veszélybe, és a berendezés biztonságosan legyen újraindítható.”
— Integrált Automatika Akadémia
Záró gondolat