## Slide 1
Kézi (MANUAL), Automata (AUTO) és Karbantartási (SERVICE) üzemmódok
PLC alapismeretek és biztonságos gépkezelési struktúrák

## Slide 2
„A megfelelő üzemmód kiválasztása ugyanolyan fontos, mint maga a vezérlés.”
— Integrált Automatika Akadémia
A hét mottója

## Slide 3
Eltérő élethelyzetek
Az ipari gépek működése során teljesen eltérő feladatok jelentkeznek üzembe helyezéskor, termelés közben és karbantartáskor.
A PLC feladata
A PLC-programnak ezeket a fázisokat szigorúan elválasztva, biztonságosan kell kezelnie a megfelelő üzemmódok biztosításával.
Bevezetés és Alapelvek

## Slide 4
Elméleti kompetenciák
Gyakorlati készségek
Az üzemmódok szerepének és hierarchiájának megértése.
A MANUAL, AUTO és SERVICE módok pontos megkülönböztetése.
Biztonságos üzemmódváltási feltételek megtervezése.
Üzemmódválasztó PLC-logika készítése memóriabiteken.
Kölcsönös kizárás (mutually exclusive) programozása.
Kezelői felület (HMI) integráció tervezése.
Tanulási célok

## Slide 5
Cél és funkció
A kezelő egyenként vezérli a hajtásokat, szelepeket és munkahengereket gombok segítségével. Ez a mód elsősorban beállításra, tesztelésre és előkészítésre szolgál.
Biztonsági korlátok
Kézi üzemmódban az automata ciklusok tiltva vannak, de a fizikai határértékek (végállások, vészleállítók) továbbra is aktívak maradnak.
1–2. tanóra: MANUAL (Kézi) üzemmód

## Slide 6
Önálló folyamatvezérlés
A PLC belső állapotgépe önállóan, emberi beavatkozás nélkül hajtja végre a technológiai sorozatot aSTART parancs kiadása után.
A kezelő szerepe
A kezelő kizárólag a folyamat indítására (START), leállítására (STOP) vagy hibakezelésére (RESET) adhat parancsot, a részleteket a PLC intézi.
3. tanóra: AUTO (Automata) üzemmód

## Slide 7
Diagnosztika és javítás
A karbantartó ellenőrzi a szenzorok jeleit, kimenetek működését, kalibrál vagy alkatrészt cserél a gépben.
Kiemelt biztonság
Ebben a módban szigorú jogosultsági szintek és lassított, felügyelt mozgások engedélyezettek a személyi sérülések elkerülése érdekében.
4. tanóra: SERVICE (Karbantartási) üzemmód

## Slide 8
Váltás feltételei
Üzemmódot váltani kizárólag hibamentes állapotban, álló gépnél és minden biztonsági feltétel teljesülése után szabad.
Logikai megvalósítás
A programban biztosítani kell, hogy egyszerre soha ne lehessen egynél több üzemmód aktív (kölcsönös kizárás).
5. tanóra: Biztonságos üzemmódváltás

## Slide 9
Üzemmód | Cél / Feladat | Vezérlés jellege | Főbb jogosultság
MANUAL | Beállítás, teszt, előkészítés | Egyedi elemek kézi indítása | Operátor / Beállító
AUTO | Sorozatgyártás, termelés | Állapotgép / Automata ciklus | Operátor (Start / Stop)
SERVICE | Karbantartás, javítás, kalibrálás | Mélyszintű diagnosztika | Karbantartó / Szerviz
Üzemmódok összehasonlító táblázata

## Slide 10
Robotcellák & CNC
Kézi betanítás, automata programfuttatás és szerviz kalibrációs módok.
Csomagolás & Raktár
Szalagok tesztelése, automata üzemmenet és karbantartói zónák.
Szivattyútelepek
Kézi próbaindítás, automata szintszabályozás és felügyeleti szerviz mód.
Ipari alkalmazási területek

## Slide 11
Több mód egyszerre Két üzemmód bit is aktív marad a hiányzó reteszelés miatt.
Mozgás közbeni váltás Üzemmódváltás fázisában rántás vagy váratlan mozgás történik.
Hiányzó védelem SERVICE módban véletlenül kikapcsolt biztonsági funkciók.
Nincs visszajelzés A kezelő nem látja egyértelműen a HMI-n az aktuális üzemmódot.
Tipikus programozási hibák

## Slide 12
Kulcsos kapcsolók & HMI
A modern ipari gépeken az üzemmódváltást fizikai kulcsos kapcsolóval vagy jelszóval védett HMI érintőképernyős menüvel korlátozzák.
Veszélyek elkerülése
Ez megakadályozza, hogy illetéktelen személyek (pl. betanított munkás) szerviz vagy kézi üzemmódba kapcsolják a berendezést termelés közben.
Műhelytitok: Jogosultsági szintek

## Slide 13
1. Mi a MANUAL mód feladata?
Az egyes hajtások és munkahengerek egyedi, kézi vezérlése beállítás, tesztelés és előkészítés céljából.
2. Miben különbözik az AUTO módtól?
AUTO módban a PLC önállóan, állapotgép szerint futtatja a teljes technológiai folyamatot kezelői beavatkozás nélkül.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Mire használjuk a SERVICE módot?
Karbantartási munkákhoz, szenzorok teszteléséhez, kalibráláshoz és hibakereséshez.
4. Miért csak egy mód lehet aktív?
Hogy elkerüljük az ellentmondásos parancsokat és a veszélyes üzemállapotokat a gépben.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A professzionális PLC-program egyik ismertetőjele, hogy minden üzemmódnak világos célja, egyértelmű jogosultsága és biztonságos működése van.”
— Integrált Automatika Akadémia
Záró gondolat