## Slide 1
HMI (Human–Machine Interface) alapjai
Grafikus kezelőfelületek tervezése és PLC kapcsolatok

## Slide 2
„A PLC vezérli a gépet, a HMI pedig összeköti a gépet az emberrel.”
— Integrált Automatika Program
A hét mottója

## Slide 3
A kapcsolat kapuja
A HMI (Human–Machine Interface) biztosítja a közvetlen kapcsolatot a kezelő és a PLC között, lehetővé téve a gép átlátható felügyeletét.
Főbb funkciók
A kezelő elindíthatja vagy leállíthatja a gépet, figyelheti az állapotokat, módosíthatja a paramétereket és megtekintheti a riasztásokat.
Bevezetés és Alapelvek

## Slide 4
Grafikus felület
Érintőképernyős panel vagy ipari számítógép, amelyen keresztül a kezelő kommunikál a vezérléssel.
Vezérlés és felügyelet
Egyesíti a fizikai gombok és jelzőlámpák funkcióit egyetlen, rugalmas szoftveres felületen.
1. tanóra: Mi a HMI?

## Slide 5
Vezérlők
Nyomógombok, kapcsolók és adatbeviteli mezők a parancsok kiadására.
Kijelzők
Jelzőlámpák, numerikus mezők, trendek és grafikus animációk.
Riasztások
Valós idejű riasztási listák és eseménynaplók a hibák követésére.
2. tanóra: A HMI kezelőelemei

## Slide 6
Változók olvasása és írása
A HMI a PLC memóriájában lévő változókat (pl. M bitek, DB adatok) olvassa ki megjelenítésre, vagy írja felül a kezelői gombokkal.
Kommunikációs hálózatok
A kapcsolat általában ipari Etherneten (Profinet, Modbus TCP), vagy soros buszrendszereken keresztül valósul meg.
3. tanóra: PLC és HMI kommunikáció

## Slide 7
PLC Változó | HMI Elem / Funkció | Adattípus
M10 | START nyomógomb | Bool
M11 | STOP nyomógomb | Bool
Q0.0 | Motor állapot jelzőlámpa | Bool
D100 | Sebesség beállítás (bevitel) | Int / Real
T1 | Időzítő aktuális érték kijelzés | Time
PLC változók és HMI összerendelés

## Slide 8
Áttekinthetőség
Egyszerű elrendezés, logikus struktúra és következetes színhasználat a gyors tájékozódásért.
Egyértelmű visszajelzés
A kezelőnek mindig tudnia kell, hogy a gép milyen üzemmódban van, és az utasítása megérkezett-e.
4. tanóra: Ergonomikus HMI tervezés

## Slide 9
Főképernyő elemei
Tervezzünk HMI főképernyőt START, STOP, RESET gombokkal, AUTO/MANUAL választóval és motorállapot-jelzővel.
Paraméterek és adatok
Integráljunk darabszámlálót, sebességbeviteli mezőt és vizuális hibajelzőt a teljes körű teszteléshez.
5. tanóra: Laborfeladat tervezése

## Slide 10
Eseménynapló
Riasztások és kezelői beavatkozások időbélyeggel ellátott rögzítése.
Receptkezelés
Különböző terméktípusok paramétereinek mentése és betöltése egy kattintással.
Jogosultságok
Jelszóval védett szintek (operátor, karbantartó, mérnök) beállítása.
Műhelytitok: Modern HMI funkciók

## Slide 11
Túlzsúfolt képernyő Túl sok információ zsúfolása egyetlen felületre.
Nem egyértelmű ikonok Érthetetlen szimbólumok, amelyek félreértést okoznak.
Helytelen színhasználat Figyelemfelkeltő színek túlzott vagy következetlen használata.
Változónév eltérés Eltérések a PLC és a HMI címzései vagy változónevei között.
Tipikus tervezési hibák

## Slide 12
Feladat specifikáció
Készíts HMI képernyőtervet egy automata palackozó géphez. Rajzold meg a főoldalt a kezelőszervekkel.
Címzés és integráció
Rendelj hozzá PLC-változókat minden egyes nyomógombhoz, állapotjelzőhöz és számlálómezőhöz.
Mini projekt: Palackozó HMI

## Slide 13
1. Mit jelent a HMI?
Human–Machine Interface (Ember–Gép Kapcsolat), a kezelő és a PLC közötti grafikus felület.
2. Milyen feladatokat lát el?
Vezérlés, folyamatok felügyelete, paraméterek módosítása és riasztások megjelenítése.
Önellenőrző kérdések (1. rész)

## Slide 14
3. Hogyan kommunikál a PLC-vel?
Ipari hálózaton (pl. Ethernet, Profinet) keresztül olvassa és írja a PLC belső változóit.
4. Miért fontos az áttekinthetőség?
Hogy vészhelyzetben a kezelő azonnal átlássa a gép állapotát, és elkerülje a hibás beavatkozásokat.
Önellenőrző kérdések (2. rész)

## Slide 15
„A jó HMI nemcsak szép, hanem biztonságos és egyértelmű. A kezelőnek mindig pontosan tudnia kell, hogy a gép milyen állapotban van, és milyen műveletet hajthat végre.”
— Integrált Automatika Program
Záró gondolat